ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ

ПРИРОДООХРАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАЗВЕДКЕ, ОБУСТРОЙСТВЕ И

ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

НА ШЕЛЬФЕ МОРЕЙ РОССИИ

А. К. Александров

Центральное управление рыбохозяйственной экспертизы и нормативов по охране, воспроизводству рыбных запасов и акклиматизации (ЦУРЭН)

Сегодня, возможно, нет более важного экономически и в то же время более дискуссионного, с точки зрения экологии, вопроса, чем разработка и добыча нефтяных углеводородов на морском шельфе. Необходимость "мирного сосуществования" двух видов морского промысла — рыболовства и добычи углеводородного сырья представляется очевидной, проблема лишь в том, при каких условиях возможно такое сосуществование. Для решения этой проблемы необходимо дать четкие ответы на следующие вопросы:

- каковы главные факторы негативного воздействия морского нефтегазо
добывающего комплекса на шельфовые экосистемы и их биоресурсы;

- как непосредственно проявляется это воздействие, и каковы его долговре
менные последствия для морской биоты разных уровней организации;

- насколько обратимы негативные последствия аварийных разливов и
выбросов нефти и газа для локальных популяций морских животных,
приуроченных к определенным районам шельфа;

- и,  наконец,  насколько существующие  российские  и  международные
нормы,   правила  и  стандарты   в  области   разработки   морских  мес
торождений углеводородного сырья обеспечивают устойчивость шель-
фовых экосистем и воспроизводство биологических ресурсов.

Все специалисты, в той или иной мере связанные с проблемой освоения морских запасов углеводородов, не могут не согласиться, что, даже при технических усовершенствованиях процессов разведки и добычи нефти и газа на шельфе, загрязнение морской среды, возникновение нарушений в экосистеме, ограничения и риск для рыбного хозяйства, практически неустранимы.

Реальные и возможные отрицательные последствия развития морского нефтегазодобывающего комплекса на морские экосистемы достаточно подробно и убедительно изложены в монографии профессора С.А. Патина (Патин, 1997), причем при ее составлении автором широко использованы материалы зарубежных исследователей .

Действующее в Российской Федерации природоохранное законодательство в значительной мере отвечает принципу "предосторожности подхода", провозглашенного в итоговых документах Конференции ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро (1992 г.). К настоящему времени, кроме основополагающего нормативного акта — Водного Кодекса Российской Федерации (1995 г.) и федеральных законов "О животном мире" и "О континентальном шельфе Российской Федерации", введен в действие федеральный закон "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (1998 г.), отдельные статьи которого имеют непосредственное отношение к деятельности, связанной с разработкой в море минеральных ресурсов.

Приоритетным требованием в отношении нефтяных компаний, планирующих свою деятельность на шельфе, следует отнести обязательность экспертизы проектных материалов на всех стадиях освоения морских месторождений нефтяных углеводородов от выдачи лицензии до производства буровых работ и прокладок трубопроводов.

Статья 8 Федерального Закона "О континентальном шельфе Российской Федерации" предусматривает выдачу лицензии на региональное изучение континентального шельфа, поиск, разведку и разработку минеральных ресурсов по согласованию со специально уполномоченным на то федеральным органом по рыболовству. При этом в лицензию должны дополнительно включаться сведения об экологическом обеспечении пользования участками, включая организацию экологического мониторинга, взаимосогласованные методики возмещения ущерба, наносимого живым ресурсам; о мерах по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций; о страховании, консервации и ликвидации (уборке) установок и сооружений по завершении работ.

Запрещается включать в лицензию заповедники, заказники, заповедные зоны или другие особо охраняемые территории континентального шельфа, имеющие важное значение для воспроизводства и миграций ценных видов живых ресурсов.

В соответствии со статьей 9, разрешение на производство буровых работ выдается только после рассмотрения заявки и согласования ее с федеральным органом по рыболовству.

Выдача разрешений на создание искусственных островов, установок и сооружений по запросам иностранных заявителей и прокладку подводных трубопроводов, согласно статей 18 и 22 Федерального Закона "О континентальном шельфе Российской Федерации", осуществляется также при положительном согласовании федеральных органов по рыболовству с обязательным условием разработки мер по защите и сохранению живых ресурсов.

Очень важным моментом, на котором следует остановиться более подробно, является обеспечение неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий шельфа. Статья 22 Закона "О животном мире" указывает, что "при размещении, проектировании, строительстве предприятий, сооружений и других объектов, проведении геологоразведочных работ, добыче полез^ ных ископаемых и осуществлении других видов хозяйственной деятельности должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула и путей миграций.

На защитных участках территорий и акваторий запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности или регламентируются сроки и технологии их проведения, если они нарушают жизненные циклы объектов животного мира." К таким особо охраняемым водным объектам, согласно статьи 118 Водного Кодекса Российской Федерации, могут быть отнесены участки внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, зоны охраны истока или устья водных объектов, места нереста ценных видов.

Эти требования в обязательном порядке следует учитывать уже на самой начальной стадии проведения конкурса или аукциона на право пользования участками шельфа. Необходимо с привлечением научно-исследовательских организаций организовать эколого-рыбохозяйственные картирования с целью определения границ особо ценных в рыбохозяйственном отношении районов, где

работы по поиску, разведке и освоению нефтегазовых месторождений должны быть ограничены, либо полностью запрещены.

К сожалению, большинство месторождений нефти и газа, выявленных во внутренних морских водах и на шельфе, расположены в районах высокой биологической продуктивности, скоплений промысловых рыб и интенсивного рыболовства либо в районах, где в целях сохранения и воспроизводства рыбных запасов установлены жесткие ограничения рыболовства.

Основные требования Российского законодательства по охране качества водной среды сводятся к запрещению сброса в водные объекты неочищенных в соответствии с установленными нормативами сточных вод, а также сброса сточных вод, содержащих вещества, для которых не установлены ПДК. Все эти требования содержатся в статье 106 Водного Кодекса Российской Федерации. Исключение составляют места нереста и зимовки ценных и особо ценных охраняемых видов рыб, а также места обитания занесенных в Красную книгу видов животных и растений. В соответствии со статьей 144 Водного кодекса Российской Федерации, в водные объекты таких категорий сброс сточных вод запрещается. В российских "Правилах охраны от загрязнения прибрежных вод морей" (1984 г.), которые распространяются на внутренние морские воды и территориальные воды, эти положения изложены более детально. В них указывается, что "состав, объемы и районы сброса удаляемых в море отходов должны регулироваться таким образом, чтобы обеспечить соблюдение норм ПДК после разбавления за пределами зоны смешения на расстоянии 250 и более метров в любом направлении от места сброса. Точная граница контрольного створа для проверки выполнения нормативных требований устанавливается в каждом конкретном случае по согласованию со специально уполномоченным федеральным органом по рыболовству с учетом местных условий."

В целях охраны от загрязнения и других негативных последствий хозяйственной деятельности морских акваторий, имеющих особую рыбохозяйственную ценность (пункт 4.7 Правил), предусматривается полный запрет на сброс даже очищенных сточных вод.

Применительно к морским объектам и сооружениям нефтегазового комплекса российскими нормативными актами установлены жесткие нормы и требования, содержащиеся в ГОСТ 17.1.3.02-77 "Правила охраны вод от загрязнений при бурении и освоении морских скважин на нефть и газ" и ГОСТ 51.01.03-84 "Очистка сточных вод в морской нефтедобыче". Первым из них запрещается сброс в море буровых растворов и шламов, вторым предлагается использовать пластовые воды после очистки для закачки в нагнетательные либо (с разрешения контролирующих органов) в поглощающие скважины. Таким образом, действующее российское законодательство запрещает какие-либо сбросы загрязняющих веществ в пределах территориальных вод Российской Федерации.

Примечательно, что отдельные государства, ведущие интенсивную разработку морских месторождений нефтяных углеводородов, в последнее время предъявляют более строгие требования к регламентам сбросов. Так, например, США запретили в Мексиканском заливе сброс твердых и жидких буровых отходов с платформ, расположенных на расстоянии ближе 5 миль от берега. А в Северном море, где большинство морских платформ находится на удалении более 100 км от берега, полностью запрещены такие способы удаления отходов (нулевой сброс) на ряде платформ.

С выходом Федерального Закона "О внутренних морских водах, терриори-альном море и прилежащей зоне Российской Федерации" возникла и продолжается до сего времени дискуссия по поводу статьи 37, где пунктом 2 запрещается "сброс вредных веществ во внутренних морских водах и территориальном море". Однако в пункте 1 этой же статьи содержится некорректная формулировка "сброса вредных веществ", якобы предполагающая возможность такого способа удаления отходов бурения во внутренних морских водах и территориальном море.

В ошибочности такой трактовки статьи 37 легко убедиться, если мы обратимся к статье 27 этого же закона, которая дает право отказать в разрешении на проведении даже морских научных исследований, если они "включают буровые работы на морском дне внутренних морских вод и территориального моря и привнесение вредных веществ в морскую среду."

Противоречивость отдельных положений российских законодательно-правовых актов по охране морской среды от загрязнения и изучение зарубежного опыта нефтяных компаний с использованием наилучших технологий и применением низкотоксичных буровых растворов на водной основе дали основание Госкомрыболовству России, с целью получения всесторонней и объективной информации, разрешить экспериментальные сбросы буровых отходов с отдельных разведочных платформ на Аркутун-Дагинекой и Пильтун-Астохской площадях Сахалинского шельфа. Обязательным условием проведения этих работ ставился экологический мониторинг по согласованной с российскими специалистами программе и использование в составе буровых растворов только тех компонентов, для которых установлены рыбохозяйственные ПДК или ОБУВ.

Мы надеялись, что результаты этих экспериментальных сбросов позволят оценить степень опасности (или безопасности) привносимых в морскую среду загрязнений и, возможно, послужат основанием для пересмотра или частичной корректировки нормативно-правовой базы в области охраны от загрязнения морской среды. Результаты экспериментов не выявили сколь-нибудь существенного влияния технологических сбросов на морскую биоту в силу целого ряда причин, в том числе и по вине исполнителей работ. В частности, программа локального мониторинга не обеспечивала необходимого уровня обследования морской биоты, проведенные наблюдения носили кратковременный характер и имели методические погрешности.

Поскольку объем собранного материала оказался недостаточным для получения достоверной оценки влияния на экосистему, определилась необходимость продолжения мониторинга, что и осуществляется в настоящее время на отдельных скважинах.

Вместе с тем Госкомрыболовство России по-прежнему придерживается позиции нежелательности сбросов буровых отходов в пределах территориального моря до получения убедительных данных о безопасном регламенте такого рода удаления буровых отходов.

К сожалению, в настоящее время отсутствие нормативных документов, регламентирующих объемы, виды и методы исследований экологического мониторинга, приводит к тому, что каждая компания ведет работы по собственной программе, не учитывающей всего многообразия природных факторов Сахалинского шельфа. В этой связи мы предлагаем российским и зарубежным специалистам разработать и согласовать Совместную программу регионального (а не локального, как это делается сейчас) мониторинга по оценке воздействия

сбросов буровых отходов на морскую биоту с участием всех инвесторов проек-4 тов: "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Сахалин-3" и так далее. Такой программы до сего времени не существует, однако, она сейчас необходима, и средства на ее выполнение должны быть изысканы.

И последнее. По-видимому, для всех нас, связанных с экспертизой проектных материалов освоения нефтегазовых месторождений, очевидна необходимость частичной корректировки отдельных положений российских нормативных актов в части установления норм и требований по ограничению воздействий морской нефтегазодобычи на биоту. Представители системы Госкомрыболов-ства России готовы сотрудничать в этой области и считают необходимым разработать и реализовать в виде "Временных правил ..." или "Временного порядка ..." российский режим регулирования безопасности и охраны окружающей среды при освоении месторождений углеводородов на морском шельфе, отвечающий самым строгим национальным и международным нормам.

О НЕКОТОРЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ МОНИТОРИНГУ В РАЙОНАХ ПОДВОДНОЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА

А. П. Алексеев

Межведомственная ихтиологическая комиссия

Разведанные на шельфах российских морей запасы газа и нефти практически везде располагаются в местах, где систематически осуществляется промышленный лов живых обитателей моря или происходит нагул их молоди.

Не только аварийные, но и технологические выбросы в окружающую водную среду газового конденсата, нефти, буровых растворов и других технологических жидкостей, сыпучих и твердых хорошо растворимых в воде веществ таят в себе серьезную угрозу для водных обитателей. К настоящему времени уже накоплено много экспериментальных и натурных данных, подтверждающих токсичность перечисленных веществ для гидробионтов.

Основываясь на данных ПИНРО, ММБИ, которые в связи с планами освоения Штокмановского и Приразломного месторождений газа и нефти провели широкие экологические исследования, можно утверждать, что в условиях полярных морей отрицательные биологические эффекты особенно ощутимы в фотическом слое, поскольку низкие температуры воды и воздуха существенно замедляют естественные процессы фотохимического, биохимического и микробиологического окисления даже летом. Это предполагает весьма продолжительное существование углеводородных загрязнителей в морской среде и, следовательно, пролонгированное токсическое воздействие на биоту.

Достаточно надежными исследованиями был выявлен характер токсического воздействия газового конденсата: это вещество вызывает у рыб, ракообразных и моллюсков тот же эффект, что нефть и нефтепродукты, имеющий отчетливо выраженный нервно-паралитический и наркотический характер, причем одинаково проявляющийся у организмов разного систематического уровня. Отмечено его воздействие на снижение фотосинтеза у фитопланктона. Данные ПИНРО свидетельствуют о том, что в условиях Баренцева моря эффективность процессов фотосинтеза снижается в 4 и более раз даже при концентрациях в пределах ПДК. Наиболее уязвимы зоопланктон и ранние стадии бентосных ор-

ганизмов. Через пищевые цепи вредоносное воздействие газового конденсата отражается и на рыбах. Прямое воздействие конденсата на рыб проявляется в наступлении кислородного голодания, а при определенных концентрациях конденсата мясо рыб приобретает запах керосина. Губительное влияние нефтяного загрязнения на морских птиц и млекопитающих общеизвестно,— благодаря телевидению и другим средствам массовой информации об этом осведомлен весь мир.

Таким образом, каждый промышленный объект, связанный с разработкой подводных месторождений нефти и газа, транспортировкой продуктов добычи, должен рассматриваться как объект повышенного экологического риска и даже   j экологической опасности. При этом следует учитывать, что разведанные у нас   I основные месторождения нефти и газа находятся преимущественно в районах   \ с низкой температурой воды и периодическим присутствием плавучих и при-   | пайных льдов — то есть там, где процессы самоочищения проходят медленнее,   | а вероятность различных аварий больше.

В связи с этим одним из главных требований, которые должны предъявлять природоохранные и рыбоохранные службы к структурам, осуществляющим разработку подводных месторождений нефтеуглеводородов, является требование организации полноценного (фундаментального) экологического мониторинга как в местах непосредственной добычи сырья, так и на внешнем контуре на некотором расстоянии от буровых платформ и терминалов. Основная цель такого мониторинга — получение не только оперативных, но и систематических сведений о возникновении загрязнения, его характере и направлении переноса. Вопросы и подходы к организации экологического мониторинга в районах нефтегазоразведки и добычи нашли отражение в монографиях (Научно-методические подходы..., 1997; Патин, 1997).

Исследованиями ПИНРО показаны конкретные виды ущерба и опасностей при попадании газового конденсата в воду, выноса его в районы оседания и нагула молоди основных промысловых рыб.

Из литературы известны размеры площадей, занимаемых на поверхности воды растекающейся нефтью. Так, 1 т разлитой нефти может покрыть тонкой пленкой площадь до 10 кв.км, 5 т — до 60 кв. км. Негативное воздействие пленки на процессы теплообмена на границе вода—воздух, степень проникновения света в воду и некоторые другие процессы достаточно хорошо известны.

Большую опасность представляют и возможные выбросы из скважин углеводородного газа. Образующиеся при этом газовые гидраты могут разноситься течениями на далекие расстояния. Эти соединения оказывают воздействие на зоопланктон, который становится токсичным для поедающих его рыб. Вред для донного населения таит в себе так называемая «буровая грязь», содержащая ряд токсичных металлов.

Перечисленное — лишь малая часть тех вредных последствий для биоты моря, которыми чреваты выбросы в воду газового конденсата, нефти и буровых шламов.

Предупредить в самом начале возникновения или минимизировать вредные последствия подводной добычи нефти, газа и связанных с этой деятельностью технологических процессов и транспортных операций и призван экологический мониторинг.

Мониторинг, по нашему представлению, должен осуществляться как на поверхности моря, так и у дна в непосредственной близости от кустов рабочих

и разведочных скважин с помощью серии стационарных датчиков, показания которых выводятся на контрольный пульт слежения за обстановкой на буровой платформе. Не исключается вариант передачи показаний датчиков через ИСЗ в береговое учреждение Госкомэкологии РФ. Конструкции датчиков должны обеспечивать регистрацию попадания в воду инородных веществ и хотя бы ориентировочную идентификацию их характеристик.

Внешний контур датчиков, установленных с помощью заякоренного буйкового оборудования, призван фиксировать распространение (выход) пятна (шлейфа) за пределы контура.

Как далеко от буровой платформы должен устанавливаться внешний контур датчиков и какова дискретность их размещения? Этот вопрос необходимо решать на основании расчетов площади и скорости растекания (распространения) того количества нефти или конденсата, которое может быть признано опасным для биоты. Некоторые соображения по этому поводу и расчеты можно найти в упоминавшейся монографии ММБИ (стр. 349).

Автор не претендует на полноту обсуждения вопроса о необходимости «огораживания» эксплуатируемых подводных месторождений некоторой зоной экологического контроля (мониторинга), однако считает, что эта тема имеет весьма существенное значение и должна быть тщательно разработана для конкретных условий каждого подводного промысла.

Для контроля за дрейфом и разрушением пятна загрязнения, вышедшего за пределы контура датчиков, потребуется уже другая система наблюдений — судовое сопровождение с соответствующими замерами и патрулирование с помощью летательных аппаратов. Важной составной частью мониторинга (помимо приборно-фиксирующей и компьютерно-анализирующей) должен стать пакет программ математических моделей, позволяющих для определенных типовых ситуаций (ветровой режим, приливо-отливные течения, квазипостоянные и дрейфовые течения, дрейф льда и т.д.) рассчитывать направления и скорости растекания пятна (шлейфа) нефти или газового конденсата.

Использование моделей позволит давать оперативные ориентировочные прогнозы распространения загрязнения и динамики концентрации загрязнителя.

Изучение расползания буровых шламов в придонных горизонтах потребует применения специальных методов наблюдений и, возможно, подводного телевидения и подводных аппаратов. Потребуется организация специального мониторинга бентосных сообществ в зоне, подвергающейся воздействию буровых шламов.

Мониторинг в районе подводных промыслов, как и у береговых перегрузочных терминалов, должен быть организован на постоянной основе.

Экологический мониторинг вдоль трасс подводных продуктоводов необходимо осуществлять эпизодически, но достаточно регулярно с помощью авианаблюдений и судового контроля качества воды. Он должен помочь обнаруживать небольшие утечки нефти или конденсата и определять размеры и положение площадей моря, подвергшихся загрязнению. То же следует делать и при проведении мониторинга вдоль стандартных маршрутов нефтеналивных и обслуживающих промыслы судов.

Сроки выполнения эпизодического мониторинга в определенной степени будут связаны с гарантированной надежностью подводных продуктопроводов, танкерного и обслуживающего флота, вероятностью проявления тех или иных природных катаклизмов (аномальное по величине волнение, появление айс-

бергов, торошение льдов и т.д.). Контрольный мониторинг обязательно должен проводиться после зафиксированных подводных землетрясений (моретрясений), подвижек морского дна, случайного попадания боевых или учебных ракет, глубинных бомб и других боеприпасов, способных нарушить целостность продуктопроводов.

Значительные трудности для организации экологического мониторинга возникают при наличии льда, особенно дрейфующего, в зоне подводных промыслов. В этих сложных условиях необходим контроль не только за загрязнением поверхности льда, но и за переносом попавших в воду нефтепродуктов подо льдом. Для таких ситуаций должен применяться (быть разработан) адекватный метод контроля.

Помимо перечисленного выше необходим также периодический мониторинг состояния донных биоценозов на площади внутри упоминавшегося внешнего контура экологического контроля.

Мониторинг не будет иметь смысла, если по его результатам не станут приниматься соответствующие меры по очистке акватории, определению ущерба промысловым гидробионтам и биоте в целом. Поскольку каждое ведомство или предприятие обычно стремиться если не скрыть, то во всяком случае преуменьшить масштабы нанесенного ущерба, вполне очевидна необходимость образования межведомственного органа (представители природоохранных служб, бассейновой организации рыбоохраны, местного управления Росгидромета, бассейнового рыбохозяйственного института, ведомства, эксплуатирующего промыслы), контролирующего технологию и результаты мониторинга, принимающего решение об организации работ по очистке акватории (в случае необходимости) и устанавливающего размер ущерба, нанесенного биоте и промысловым биоресурсам.

Выполнение постоянного и эпизодического экологического мониторинга — дело сложное и дорогостоящее, однако значение биоресурсов Баренцева, Охотского и других наших морей настолько велико для России, что даже частичная потеря их нанесет ущерб, несопоставимый с затратами на мониторинг.

Надо иметь в виду, что по крайней мере одно специальное судно экологического контроля должно быть закреплено за каждым эксплуатируемым подводным месторождением. Также необходимо предусматривать средства на аренду оснащенных соответствующим оборудованием летательных аппаратов.

Необходимо упомянуть также и такой вид мониторинга как форсмажорный, который должен быть организован немедленно после получения сообщения об аварии, связанной с разливом нефти или газового конденсата.

По мнению автора, постоянный (фундаментальный) мониторинг организуется и осуществляется владельцем предприятия по подводной добыче нефти или газа с участием и под постоянным контролем региональных органов Госкомэкологии РФ и Росгидромета по соответствующей методике, с эпизодической инспекцией по линии бассейнового управления рыбоохраны. Эпизодический (контрольный) мониторинг планируется и осуществляется совместно региональным органом Госкомэкологии РФ и бассейновым органом рыбоохраны по общепринятым методикам с помощью судов, авиасредств, информации ИСЗ. Форсмажорный («аварийный») мониторинг организуется и осуществляется службами МЧС совместно с региональным органом Госкомэкологии РФ и бассейноыым органом рыбоохраны на средства предприятия, эксплуатируще-го подводное месторождение, с использованием всех доступных средств. Данные такого мониторинга используются, в первую очередь, службами, осуществеляющими локализацию попавших в воду загрязнений и очистку акватории.