Начало формы

Категория: РД, Чрезвычайные ситуации, Нефть и газ

Инвентарный номер: 1076
_______________________________________________________________________
Название: ПРАВИЛА ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДАХ РД 153-39.4-114-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Институтом проблем транспорта энергоресурсов (ИПТЭР) с учетом замечаний и предложений открытых акционерных обществ магистральных нефтепроводов, ОАО "АК "Транснефть", Госгортехнадзора России.
Разработчики: Гумеров А.Г., Гумеров Р.С., Азметов Х.А., Галеев М.Н., Сайфутдинов И.А., Амелина С.С., Коробков Е.А., Лейзерова Л.И., Бондаренко Н.М. - от института ИПТЭР; Лисин Ю.В., Гринько B.C.- от ОАО "АК "Транснефть".

ВНЕСЕН Департаментом технического развития и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта АК "Транснефть".

2 СОГЛАСОВАН с Госгортехнадзором России письмо № 10-03/971 от "26"12.2001

3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом ОАО "АК "Транснефть" от "28"01.2002 № 6

4 Вводится впервые

Срок введения с 20.02.2002 г.

1 Определения

В настоящем руководящем документе применяются следующие термины с соответствующими определениями:
Авария на магистральном нефтепроводе - Авария на объекте магистрального нефтепровода - внезапный вылив или истечение нефти (утечки) в результате полного разрушения или частичного повреждения нефтепровода, его элементов, резервуаров, оборудования и устройств, сопровождаемые одним или несколькими событиями
Инцидент на магистральном нефтепроводе - Отказ или повреждение оборудования, технических устройств, применяемых на объектах, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов, других Федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на объектах магистрального нефтепровода
Патрульная (поисковая) группа - Бригада из 3-х или более человек во главе с старшим группы из инженерно-технических работников, предназначенных для поиска, обнаружения, закрытия задвижек и принятия мер по предупреждению и организации мер безопасности на месте аварий
Дефектный участок нефтепровода - Участок нефтепровода, содержащий один и более дефектов
Катушка - Часть трубы размером не более длины заводской секций трубы, вваренная в нефтепровод с помощью кольцевых стыков с двух торцов, либо вырезаемая из нефтепровода

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Правила устанавливают порядок организации и выполнения работ по обнаружению, локализации и ликвидации аварий и повреждений на магистральных нефтепроводах.
2.2 Правила предназначены для специалистов предприятий и организаций, эксплуатирующих и выполняющих работы по ремонту и реконструкции магистральных нефтепроводов и их объектов, входящих в систему открытого акционерного общества акционерной компании по транспорту нефти "Транснефть" (в дальнейшем ОАО "АК "Транснефть").
2.3 Положениями руководящего документа устанавливаются и регламентируются: порядок обнаружения аварии, организация выезда патрульной группы для определения места аварии; порядок организации и проведения аварийно-восстановительных работ (АВР); меры по охране труда при выполнении работ на объектах магистральных нефтепроводов (МН), защите окружающей природной среды
2.4 На основании положений настоящих Правил и с учетом требований нормативных документов, указанных в Приложении А, ОАО МН, РНУ (УМН) должны организовывать разработку планов ликвидации возможных аварий на объектах МН, регламентов и инструкций по выполнению аварийно - восстановительных работ (по технологическим операциям).
При отсутствии в структуре управления ОАО МН РНУ (УМН) обязанности последних должны выполняться ОАО МН.

3 КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА АВАРИЙ

3.1 Аварией на магистральном нефтепроводе считается внезапный вылив или истечение нефти (утечки) в результате полного разрушения или повреждения нефтепровода, его элементов, резервуаров, оборудования и устройств, сопровождаемые одним или несколькими из следующих событий:
- смертельным травматизмом людей;
- травмированном людей с потерей трудоспособности;
- воспламенением нефти или взрывом ее паров;
- загрязнением рек, водоемов и водотоков сверх пределов, установленных стандартом на качество воды;
- утечками нефти объемом 10 м3 и более.
3.2 Инцидент на объектах МН - это отказ или повреждение оборудования или технических устройств на объектах МН, отклонения от режима технологического процесса, нарушения законодательных и правовых актов РФ и нормативных документов, устанавливающих правила ведения работ на объектах МН, которые могут сопровождаться утечками нефти объемом менее 10 м3 без воспламенения нефти или взрыва её паров, без загрязнения водотоков.

Конец формы