ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕРМОДИСТИЛЛЯЦИОННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ХИМИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ

СТОКОВ

Аксенов В.И., профессор кафедры «Водное хозяйство промышленных предприятий»*,

ведущий специалист**, к.т.н.,

лауреат Государственной премии СССР

Никулин В.А., доцент кафедры «Машины и аппараты химических производств»*, к.т.н.,

директор по научно-исследовательской работе**

Подберезный В.Л. **, главный специалист по химическому и тепломассообменному

оборудованию, к.т.н„ лауреат Государственной премии СССР

•УГТУ-УПИ, Екатеринбург

**НПП «Машпром»

Екатеринбург, Краснознаменная, 4А. Тел.: (3432) 300928, 317576 E-mail: nikulin@mashprom.ru, pvl@mashprom.ru. Web-site: www.mashprom.ru

Проблема переработки химически загрязненных стоков является актуальной многие годы. Относящиеся к химически загрязненным, стоки участков электрохимических производств, травления черных и цветных металлов, химической мойки и обезжиривания содержат кислоты, щелочи, ионы тяжелых металлов, поверхностно активные вещества и другие токсичные загрязнители. Это обусловливает необходимость их глубокой обработки.   ,

Эффективным методом переработки указанных стоков, обеспечивающим полностью замкнуты» цикл водопотребления и исключающим попадание стоков в природные водоемы, является их упаривание с получением высококачественного дистиллята, возвращаемого в технологию, и высококонцентрированных растворов или шламов, направляемых на утилизацию либо хранение.

Указанный метод более двадцати лет успешно реализуется в металлургии, машиностроении, химической промышленности и других отраслях в виде крупных комплексов производительностью 100 и более м3/час.

Создание выпарных установок на основе современных горизонтальнотрубных пленочных испарителей (ГТПИ) позволяет по иному подойти к вопросу термодистилля-ционной переработки стоков. Такие достоинства ГТПИ как компактность, малая инерционность и возможность создания экономически эффективных аппаратов малой и средней производительности позволяют создавать локальные установки для упарки отработанных технологических растворов или промывных вод (стоков) по месту их образования. Так как в этом случае не происходит смешение разнородных стоков, то в процессе упарки (концентрирования) и последующих технологических операций (фильтрование, отстаивание, химическая обработка и другие), как правило, удается получить ценные компоненты и вернуть их в технологию или утилизировать. Получаемый при этом дистиллят, используется в энергетике или технологии. При этом, использование дистиллята в технологии для приготовления технологических растворов или операций промывки заметно повышает качество получаемой при этом продукции. Себестоимость переработки одного кубометра стоков на разработанных НПП «МАШПРОМ» установках такого типа составляет 1,5-2,0 долларов США. В настоящее время НПП «МАШПРОМ» спроектированы и изготовлены термодистилляционные установки производительностью 0,25, 1,5, 3,0,10 мэ/ч. Спроектированы также и установки более высокой производительности (от 90до700мэ/ч).

По нашему мнению, в условиях осложняющейся экологической обстановки и повышению экологических требований к производству, создание локальных замкнутых систем водопользования на основе современного высокоэффективного термодисцтилляционного оборудования время является единственным направлением в переработке химически загрязненных стоков промышленных предприятий, решающим весь комплекс экономических, технологических и экологических вопросов.