ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

### ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ

Специальная Рабочая группа ЕЭК ООН по мониторингу и оценке окружающей средыв сотрудничестве с Региональным экологическим центром(РЭК) Молдова

при содействии Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС)

и при финансовой поддержке Фонда «Окружающая среда для Европы» Великобритании, Министерства жилья, территориального планирования и окружающей среды Нидерландов и Швейцарского федерального агентства по окружающей среде, лесам и ландшафтам

Рабочее совещание по применению экологических показателей

5-6 июля 2004 г., Кишинёв, Республика Молдова

ПРОЕКТ СПРАВОЧНОГО РУКОВОДСТВА ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОСНОВНОГО НАБОРА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

# Рабочий документ 5

ВОДА

WEU

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫМИ И ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ (ДОЛЯ ЧИСЛА ПРОБ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИХ СТАНДАРТУ)

1. 	Общее описание

(a)	Подкод: WEU10 rev

(b)	Краткое определение: Показатель характеризует соответствие питьевых вод санитарным требованиям и нормам.

- Единица измерения: Показатель выражается в процентах.

(d)	Наличие в списке показателей КУР: Не присутствует.

(e)	Использование в Киевской оценке: Не использовался.

(f)        Ранг показателя: КC

2.	Роль в экологической политике

- Цель: Определить соответствие питьевых вод санитарным требованиям и нормам, как по территории государств, так по отдельным административным регионам, артезианским и речным бассейнам, с целью разработки мероприятий по достижению качества питьевой воды предусмотренной соответствующими критериями.

- Международные соглашения: Отсутствуют.

(с)	Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: Отсутствуют.

(d)	Связь с другими показателями: Данный показатель связан с показателями характеризующими содержание приоритетных загрязнителей в грунтовых водах, являющихся основным источником питьевого водоснабжения (WEU1, WHS1a, WHS1b), а также с показателями оценивающими запасы и интенсивность эксплуатации пресных вод, используемых для питьевого водоснабжения (WQ2e new, WQ1a rev, WQ2c, WQ2f new).

3.	Методологическое описание

(a)	Концептуальная база: Показатель рассчитывается на основе данных о соответствии качества питьевой воды параметрам, как прямо связанных со здоровьем потребителей (микробиологические характеристики, наличие тяжелых металлов и других токсических соединений), так и определяющих органолептические свойства питьевой воды (цветность, наличие фенолов, ионов аммония и др.).

(b)	Методы расчета/измерения: Показатель рассчитывается как процентное отношение числа проб несоответствующих стандарту к общему числу проб питьевой воды.

(с)	Наличие международно-апробированной методологии: Отсутствует.

- Базовые данные

(а)	Требования к мониторингу и сбору данных:

- Программа мониторинга качества питьевой воды должна быть рассчитана на получение репрезентативной информации о состоянии питьевого водоснабжения как в целом по стране, так и на региональном и локальном уровнях;

- Количество точек отбора проб на системах централизованного и децентрализованного хозяйственно–питьевого водоснабжения и частота отбора должны обеспечить статистически достоверную информацию о количестве проб, не отвечающих санитарно–гигиеническим нормам;

- Перечни контролируемых показателей наряду с приоритетными (микробиологические показатели, соединения азота, токсиканты, тяжелые металлы и т.д.) должны включать специфические, обуславливающие (или создающие потенциальную угрозу) химическое и бактериальное загрязнение питьевой воды на локальных системах водоснабжения;

- Необходимо обеспечить методическое и метрологическое единство наблюдений и обработки информации; микробиологические и химико–аналитические работы должны проводиться на базе аккредитованных лабораторий с системой контроля качества измерений.

(b)	Трудности и ограничения: Основные трудности в получении репрезентативных данных о состоянии питьевого водоснабжения в странах ВЕКЦА заключаются в низкой дискретности пространственной и временной компонент систем мониторинга и отсутствии современного высокоселективного аналитического оборудования. Последнее обстоятельство серьезно ограничивает возможность скрининга соединений обладающих канцерогенной и мутагенной активностью.

(с)	Наличие баз данных: Страны ВЕКЦА располагают ведомственными базами данных о качестве питьевых вод за многолетний период

- Международные организации

(а)	Лидирующая организация:

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

(b)	Другие организации и учреждения:

- Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

- Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС)

- Центр ООН по человеческим поселениям (Хабитат).

- Международный банк реконструкции и развития (МБРР).

- Дополнительная информация

(а)	Литература:

1. Guidelines for Drinking Water Quality. Volumes 1,2 and 3. WHO, Geneva, 1984.

2. GEMS/WATER Operational Guide. Third Edition. WHO, 1992.

3. EUROWATERNET. The Environment Agency’s Monitoring and Information. Network for Inland Water Resources. Technical Guidelines for Implementation. Technical Report № 7. Copenhagen, 1998.

(b)	Страницы в Интернете:

1. http://www.who.int/

2. http://www.unep.org.

3. http://www.unhabitat.org

4. http://www.fao.org.

5. http://www.europa.en.int/comm/eurostat/

СБРОСЫ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ПО БПК

1. 	Общее описание

(a)	Подкод: WEU8 rev

(b)	Краткое определение: Показатель характеризует поступление в природные воды биохимически подвижных органических веществ.

(c)	Единица измерения: Сброс органических веществ по БПК определяется в тысячах тонн в единицу времени (как правило, в год)

(d)	Наличие в списке показателей КУР: Не присутствует.

(e)	Использование в Киевской оценке: Не использовался.

(f)        Ранг показателя: СC

2.	Роль в экологической политике

- Цель: Определить нагрузку на водные объекты за счет легкоокисляемых органических веществ; оценить степень очистки сточных вод и уровень загрязненности водных объектов; получить исходную информацию для разработки природоохранных мероприятий и оценки их эффективности.

(b)	Международные соглашения: Отсутствуют.

(с)	Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: Отсутствуют.

(d)	Связь с другими показателями: Данный показатель связан с показателями характеризующими использование воды в жилищно-коммунальном хозяйстве (WQ2c) и сброс неочищенных городских сточных вод (WEU16 rev), а также с показателями качества окружающей среды (WEC4e rev, WEC5e rev).

3.	Методологическое описание

(a)	Концептуальная база: Информация о суммарных сбросах органических веществ по БПК формируется на основе первичного учета, проводимого водопользовотелями.

(b)	Методы расчета/измерения: Данный показатель рассчитывается как произведение средней концентрации БПК на объем сточных вод сброшенных за определенный период.

(с)	Наличие международно-апробированной методологии: Отсутствует.

4.	Базовые данные

(а)	Требования к мониторингу и сбору данных:

- Мониторинг сбросов органических веществ по БПК должен обеспечивать получение репрезентативной информации о количестве легкоокисляемой аллохтонной органики поступающей в водные объекты в составе сточных вод.

- При осуществлении водопользователями первичного учета должна быть обеспечена необходимая частота наблюдений на водовыпусках.

- При инструментальных замерах отводимых сточных вод необходимо использовать гидрометрическое оборудование сертифицированное и поверенное национальными органами Госстандарта.

- Аналитический контроль качества сточных вод следует проводить на базе аккредитованных лабораторий с системой контроля качества измерений.

- Со стороны соответствующих природоохранных ведомств должен быть налажен действенный контроль за качеством и достоверностью первичного учета.

- Обработка первичных данных и включение их в информационную базу должно проводиться с использованием современных информационных технологий.

(b)	Трудности и ограничения: Основные трудности в получении репрезентативной информации о количестве органических веществ поступающих в природные воды в составе сточных вод заключаются в отсутствии современного гидрометрического оборудования для учета объемов сточных вод.

(с)	Наличие баз данных: Страны ВЕКЦА располагают ведомственными и национальными базами данных об объемах сбросов органических веществ по БПК, соответствующая информация помещается в государственные водные кадастры.

5.	Международные организации

(а)	Лидирующая организация:

- Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН).

(b)	Другие организации и учреждения:

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

- Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС)

- Центр ООН по человеческим поселениям (Хабитат).

- Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)

- Международный банк реконструкции и развития (МБРР).

- Дополнительная информация

(а)	Литература:

1.Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / под ред. А.Д. Семенова. – Л. Гидрометеоиздат.1977.

2. Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам. Энциклопедический справочник. М., Протектор, 1995. – 624 с.

3. Руководящие принципы мониторинга и оценки качества воды в трансграничных реках. In: Protection of transboundary waters; guidance for policy –and decision-making. Water Series №. 3. ECE/CEP/11. United Nations Economic Commission for Europe. United Nations. New York and Geneva, 1996.

4. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater/ 19th ed. – American Public Health Association: Washington, DC, 1992.

5. GEMS/WATER Operational Guide. Third Edition. WHO, 1992.

6. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23.10.2000 г.

(b)	Страницы в Интернете:

1. http://www.unece.org/env/water/welcome.html

2. http://www.unep.org.

3. http://www.raceagainstwaste.com/prod.htm

4. http://www.unhabitat.org.

5. http://www.who.inf/

БИОГЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА В ПРИБРЕЖНЫХ ВОДАХ

1. 	Общее описание

(a)	Подкод: WEU4

(b)	Краткое определение: Показатель характеризует наличие в прибрежных водах биогенных веществ необходимых растениям и автотрофным бактериям для поддержания жизнедеятельности и обуславливающих биологическую продуктивность и экологическое состояние прибрежных вод.

(c)	Единица измерения: Концентрация основных биогенных веществ (нитратов и фосфатов) выражается в мг/дм3 (мгN/дм3) и мг/дм3 (мгP/дм3).

(d)	Наличие в списке показателей КУР: Не присутствует.

(e)	Использование в Киевской оценке: Не использовался.

(f)        Ранг показателя: ДC

2.	Роль в экологической политике

- Цель: Определить содержание биогенных веществ в прибрежных водах  для выявления нагрузки, причин и источников загрязнения для предотвращения, ограничения и сокращения воздействия на прибрежные воды в рамках комплексных систем управления водохозяйственной деятельностью.

(b)	Международные соглашения: Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 17.03.1992); Глобальная программа ООН действий по защите морской окружающей среды от наземной деятельности; Конвенция по защите средиземного моря от загрязнения (Барселона, 1976); Конвенция по защите Черного моря от загрязнения (Бухарест, 1992); Программа по окружающей среде Каспийского моря.

(с)	Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: Международные целевые показатели или стандарты отсутствуют. Государства устанавливают национальные и /или местные целевые показатели и утверждают критерии качества воды для предотвращения, ограничения и сокращения воздействия на прибрежные воды.

(d)	Связь с другими показателями: Данный показатель связан с показателями характеризующими источники поступления биогенных веществ в прибрежные воды (WEU2 rev, WEU9 rev, WEU1, AGR17) и показателем качества окружающей среды (WEC6 rev).

3.	Методологическое описание

(a)	Концептуальная база: Показатель определяется исходя из результатов измерения концентрации биогенных веществ в прибрежных водах

(b)	Методы расчета/измерения:

- Метод определения нитратов основан на восстановлении нитратов до нитритов с помощью металлического кадмия и последующего фотометрического измерения нитритов.

- Метод определения фосфатов основан на реакции с молибдатом аммония в растворе кислоты в присутствии ионов сурьмы и последующего фотометрического измерения восстановленного комплекса.

(с)	Наличие международно-апробированной методологии:

- Концентрация нитратов в аналогичном диапазоне определяется методом ISO 7890-3/88, основанном на спектрометрическом измерении соединения, образованного реакцией нитрата с сульфосалициловой кислотой и последующей обработкой щелочью.

- Концентрация фосфатов определяется методом ISO 6878/98, соответствующим методу используемому странами ВЕКЦА.

- Базовые данные

(а)	Требования к мониторингу и сбору данных:

- Базовая программа мониторинга должна включать биогенные вещества в перечень основных измеряемых показателей.

- Количество наблюдательных пунктов и их пространственное размещение должны обеспечить получение информации по содержанию биогенных веществ во всем градиенте нагрузок – от фоновых акваторий до участков прибрежных вод испытывающих значительную антропогенную (преимущественно сельскохозяйственную и коммунально-бытовую) нагрузку, как от точечных  так и от диффузных источников.

- Временные параметры наблюдений должны обеспечить отслеживание временной изменчивости содержания биогенных веществ.

- Необходимо обеспечить методическое и метрологическое единство наблюдений и обработки информации; химико-аналитические работы должны проводится на базе аккредитованных лабораторий с системой контроля качества измерений.

(b)	Трудности и ограничения: Основные трудности в получении репрезентативных данных о содержании биогенных веществ в прибрежных водах заключаются в низкой дискретности наблюдений на сетях мониторинга стран ВЕКЦА и отсутствии финансовых средств для оптимизации существующих сетей.

(с)	Наличие баз данных: Страны ВЕКЦА располагают ведомственными, в отдельных случаях национальными, базами данных по биогенным веществам в прибрежных водах. На международном уровне аналогичная информация находится в базах данных Международных комиссий по отдельным бассейнам.

- Международные организации

(а)	Лидирующая организация:

- Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)

(b)	Другие организации и учреждения:

- Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

- Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС)

- Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

- Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

- Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

- Дополнительная информация

(а)	Литература:

1. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Done at Helsinki, on 17 March 1992. United Nations. New York and Geneva, 1994.

2. Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Done in London, on 17 June 1999. MP.WAT/2000/1 – EUR/ICP/EHCO020205/8Fin. United Nations. Geneva and Copenhagen.

3. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23.10.2000 г.

(b)	Страницы в Интернете:

- http://eionet.eu.int

- http://www.fao.org.

- http://www.helcom.fi/

- http://www.blacksea-commission.net/

- http://www.grida.no/caspian/

- http://www.vyh.fi/eng/orginfo/publica/electro/fe524/fe524.htm

БИОХИМИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА В РЕКАХ

1. 	Общее описание

(a)	Подкод: WEU5

(b)	Краткое определение: Показатель характеризует суммарное содержание в реках биохимически подвижных органических веществ и ионов аммония ,определяемое по количеству кислорода затрачиваемого на окисление нестойких органических соединений и нитрификационное потребление кислорода при окислении ионов аммония..

(c)	Единица измерения: Величина БПК выражается в мгО2/дм3.

(d)	Наличие в списке показателей КУР: Присутствует.

(e)	Использование в Киевской оценке: Использовался.

(f)        Ранг показателя: КC

2.	Роль в экологической политике

- Цель: Определить суммарное содержание в реках легкоокисляемых органических веществ и аммония, повышенное содержание которых указывает, как правило, на свежее загрязнение; получить исходную информацию для разработки природоохранных мероприятий.

(b)	Международные соглашения: Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 17.03.1992)

(с)	Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: Предельно допустимые значения БПК5 согласно нормативному акту ЕС "Рыбоводные водоемы" от 18.07.1978 г. составляет для лососевых водоемов 3мгО2/дм3, для карповых – 6мгО2/дм3.

(d)	Связь с другими показателями: Данный показатель связан с показателями характеризующими использование на водосборной территории и источники поступления легкоокисляющихся органических веществ и аммония в реки (WEU8 rev, WEU16 rev, AGR17), а также с показателем качества окружающей среды (WEC4e rev).

3.	Методологическое описание

(a)	Концептуальная база: Показатель определяется исходя из результатов измерений  биохимического потребления кислорода в реках.

(b)	Методы расчета/измерения: Величину БПК определяют по разности между содержанием кислорода до и после инкубирования пробы, предварительно насыщенной кислородом и имеющей рН 6–8.

(с)	Наличие международно-апробированной методологии: Используемый странами ВЕКЦА метод определения величины БПК соответствует методу ISO 5815/89.

- Базовые данные

(а)	Требования к мониторингу и сбору данных:

  - Программа мониторинга биохимического потребления кислорода и аммония должна формироваться с учетом характера пространственной и временной динамики показателя.

  - Количество наблюдательных пунктов и их размещение должно обеспечить получение информации о фоновых (обусловленных поступлением естественной органики) величинах БПК на основных морфологических типах водотоков и значениях этого показателя на участках испытывающих антропогенную (преимущественно коммунально–бытовую) нагрузку.

  - Временные параметры наблюдений должны соответствовать гидрологическим фазам, частота наблюдений – необходимости получения статистически достоверной информации.

  - Необходимо обеспечить методическое и метрологическое единство наблюдений и обработки информации; химико-аналитические работы должны проводится на базе аккредитованных лабораторий с системой контроля качества измерений.

(b)	Трудности и ограничения: Основные трудности в получении репрезентативных данных по величине биохимического потребления кислорода и аммония в реках заключаются в низкой дискретности наблюдений на сетях мониторинга стран ВЕКЦА и отсутствии финансовых средств для оптимизации существующих сетей.

(с)	Наличие баз данных: Страны ВЕКЦА располагают ведомственными, в отдельных случаях национальными, базами данных по рассматриваемому показателю. На международном уровне аналогичная информация находится в базах данных Международных комиссий по отдельным бассейнам.

- Международные организации

(а)	Лидирующая организация:

- Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС).

(b)	Другие организации и учреждения:

- Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

- Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН).

- Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

- Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

- Дополнительная информация

(а)	Литература:

1.Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / под ред. А.Д. Семенова. – Л. Гидрометеоиздат.1977.

2. Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам. Энциклопедический справочник. М., Протектор, 1995. – 624 с.

3. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater/ 19th ed. – American Public Health Association: Washington, DC, 1992.

4. GEMS/WATER Operational Guide. Third Edition. WHO, 1992.

5. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23.10.2000 г.

- Страницы в Интернете:

  - http://europa.eu.int/comm/eurostat/

  - http://www.unece.org/env/water/welcome.html

2. http://www.unep.org.

3. http://www.icpdr.org/pls/danubis/DANUBIS.navigator

4. http://www.iksr.org/

5. http://www.iksemkol.de/html/ikse/ikse/deutsch/index d.htm

6. http://www.greenfield.fortunecity.com/hunters/228/toppagel.htm

БИОГЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА (НИТРАТЫ И ФОСФАТЫ) В РЕКАХ

1. 	Общее описание

(a)	Подкод: WEU2 rev

(b)	Краткое определение: Показатель характеризует наличие в реках биогенных веществ необходимых растениям и автотрофным бактериям для поддержания жизнедеятельности и обуславливает биологическую продуктивность водотоков.

(c)	Единица измерения: Концентрация нитратов и фосфатов выражается в мг/дм3 (мгN/дм3) и мг/дм3 (мгP/дм3).

(d)	Наличие в списке показателей КУР: Не присутствует.

(e)	Использование в Киевской оценке: Использовался.

(f)        Ранг показателя: СC

2.	Роль в экологической политике

(a)	Цель: Определить содержание биогенных веществ (нитратов и фосфатов) в реках для выявления нагрузки, причин и источников загрязнения; получения исходной информации для прогнозирования ситуаций и разработки природоохранных мероприятий.

(b)	Международные соглашения: Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 17.03.1992), в части сокращения поступления биогенных веществ из промышленных, коммунально-бытовых и диффузных источников.

(с)	Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: Отсутствуют.

(d)	Связь с другими показателями: Данный показатель связан с показателями характеризующими использование на водосборной территории и источники поступления питательных веществ в реки (WEU9 rev, WEU16 rev, AGR17) и их содержание в контактных средах (WEU1), а также с показателем качества окружающей среды (WEC4e rev).

3.	Методологическое описание

(a)	Концептуальная база:

Показатель определяется исходя из результатов измерения концентрации биогенных веществ в реках.(b)	Методы расчета/измерения:

- Метод определения нитратов основан на восстановлении нитратов до нитритов с помощью металлического кадмия и последующего фотометрического измерения нитритов.

- Метод определения фосфатов основан на реакции с молибдатом аммония в растворе кислоты в присутствии ионов сурьмы и последующего фотометрического измерения восстановленного комплекса.

(с)	Наличие международно-апробированной методологии:

- Концентрация нитратов в аналогичном диапазоне определяется методом ISO 7890-3/88, основанном на спектрометрическом измерении соединения, образованного реакцией нитрата с сульфосалициловой кислотой и последующей обработкой щелочью.

- Концентрация фосфатов определяется методом ISO 6878/98, соответствующем методу используемому странами ВЕКЦА.

- Базовые данные

(а)	Требования к мониторингу и сбору данных:

- Программа мониторинга биогенных веществ в реках должна формироваться с учетом характера пространственной и временной динамики этих ингредиентов.

- Количество наблюдательных пунктов и их размещение должно обеспечить получение информации как о фоновом (обусловленном естественным процессом деструкции органического вещества) содержании нитратов и фосфатов на основных морфологических типах водотоков, так и о величине их концентраций на участках испытывающих антропогенную нагрузку от точечных и диффузных источников.

- Временные параметры наблюдений должны соответствовать гидрологическим фазам, частота наблюдений – необходимости получения статистически достоверной информации.

- Необходимо обеспечить методическое и метрологическое единство наблюдений и обработки информации; химико-аналитические работы должны проводится на базе аккредитованных лабораторий с системой контроля качества измерений.

(b)	Трудности и ограничения: Основные трудности в получении репрезентативных данных по содержанию биогенных веществ в реках заключаются в низкой дискретности наблюдений на сетях мониторинга стран ВЕКЦА и отсутствии финансовых средств для оптимизации существующих сетей.

(с)	Наличие баз данных: Страны ВЕКЦА располагают ведомственными, в отдельных случаях национальными, базами данных по содержанию  биогенныхвеществ в реках. На международном уровне аналогичная информация находится в базах данных Международных комиссий по отдельным бассейнам.

- Международные организации

(а)	Лидирующая организация:

- Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС).

(b)	Другие организации и учреждения:

- Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

- Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН).

- Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

- Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

- Дополнительная информация

(а)	Литература:

1.Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / под ред. А.Д. Семенова. – Л. Гидрометеоиздат.1977.

2. Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам. Энциклопедический справочник. М., Протектор, 1995. – 624 с.

3. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater/ 19th ed. – American Public Health Association: Washington, DC, 1992.

4. GEMS/WATER Operational Guide. Third Edition. WHO, 1992.

5. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23.10.2000 г.

(b)	Страницы в Интернете:

1. http://europa.eu.int/comm/eurostat/

2. http://www.unep.org.

3. http://www.icpdr.org/pls/danubis/DANUBIS.navigator

4. http://www.iksr.org/

5. http://www.iksemkol.de/html/ikse/ikse/deutsch/index d.htm

6. http://www.greenfield.fortunecity.com/hunters/228/toppagel.htm

СБРОСЫ  БИОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ (НИТРАТЫ И ФОСФАТЫ) СО СТАНЦИЙ ОЧИСТКИ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД

1. 	Общее описание

(a)	Подкод: WEU9 rev

(b)	Краткое определение: Показатель характеризует поступление в природные воды основных питательных (биогенных) веществ (нитратов и фосфатов) в составе сбросов со станций очистки городских сточных вод.

(c)	Единица измерения: Сброс биогенных веществ определяется в тоннах на единицу времени (как правило, в год).

(d)	Наличие в списке показателей КУР: Не присутствует.

(e)	Использование в Киевской оценке: Не использовался.

(f)        Ранг показателя: СC

2.	Роль в экологической политике

- Цель: Определить нагрузку на водные объекты за счет биогенных веществ поступающих в составе сбросов со станций очистки городских сточных вод и обуславливающих загрязнение, биологическую продуктивность и эвтрофирование природных вод, а также получить исходную информацию для разработки природоохранных мероприятий.

(b)	Международные соглашения: Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 1992), в части сокращения поступления биогенных веществ из промышленных, коммунально-бытовых и диффузных источников.

(с)	Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: Отсутствуют.

(d)	Связь с другими показателями: Данный показатель связан с показателями характеризующими содержание биогенных веществ в реках и озерах (WEU2 rev, WEU3), а также с показателями эвтрофикации водоемов (WEU12) и качества окружающей среды (WEC4e rev, WEC5e rev).

3.	Методологическое описание

(a)	Концептуальная база:  Информация о суммарных сбросов биогенных веществ формируется на основе первичного учета, проводимого водопользователями.

(b)	Методы расчета/измерения: Данный показатель рассчитывается как произведение средних концентраций нитратов и фосфатов в сточных водах на объем сбросов со станций очистки городских сточных вод за определенный период.

(с)	Наличие международно-апробированной методологии: Отсутствует.

- Базовые данные

(а)	Требования к мониторингу и сбору данных:

  - Мониторинг сбросов биогенных веществ со станций очистки городских сточных вод должен обеспечивать получение репрезентативной информации об объемах сбрасываемых сточных вод и их качественном составе.

  - При осуществлении учета должна быть обеспечена необходимая частота наблюдений на выпусках сточных вод.

  - При инструментальных замерах сточных вод необходимо использовать гидрометрическое оборудование сертифицированное и поверенное национальными органами Госстандарта.

  - Аналитический контроль качества сточных вод следует проводить на базе аккредитованных лабораторий с системой контроля качества измерений.

  - Со стороны соответствующих природоохранных ведомств должен быть налажен действенный контроль за качеством и достоверностью первичного учета.

  - Обработка первичных данных и включение их в информационную базу должно проводиться с использованием современных информационных технологий.

(b)	Трудности и ограничения: Основные трудности в получении репрезентативной информации о количестве биогенных веществ поступающих в природные воды в составе сточных вод заключаются в отсутствии современного гидрометрического оборудования для учета объемов сточных вод.

(с)	Наличие баз данных: Страны ВЕКЦА располагают ведомственными и национальными базами данных об объемах сбросов биогенных веществ со станций очистки городских сточных вод, соответствующая информация помещается в государственные водные кадастры.

- Международные организации

(а)	Лидирующая организация:

- Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН).

(b)	Другие организации и учреждения:

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

- Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС)

- Центр ООН по человеческим поселениям (Хабитат).

- Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)

- Международный банк реконструкции и развития (МБРР).

- Дополнительная информация

(а)	Литература:

1.Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / под ред. А.Д. Семенова. – Л. Гидрометеоиздат.1977.

2. Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам. Энциклопедический справочник. М., Протектор, 1995. – 624 с.

3. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater/ 19th ed. – American Public Health Association: Washington, DC, 1992.

4. GEMS/WATER Operational Guide. Third Edition. WHO, 1992.

5. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23.10.2000 г.

(b)	Страницы в Интернете:

1. http://www.unece.org/env/water/welcome.html

2. http://www.unep.org.

3. http://www.raceagainstwaste.com/prod.htm

4. http://www.unhabitat.org.

5. http://www.who.inf/

ДОЛЯ НЕОЧИЩЕНЫХ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ОБЩЕГО СБРОСА

1. 	Общее описание

(a)	Подкод: WEU16 rev

(b)	Краткое определение: Показатель характеризует долю сточных вод не прошедших очистку на городских станциях аэрации.

(c)	Единица измерения: Показатель выражается в процентах.

(d)	Наличие в списке показателей КУР: Не присутствует.

(e)	Использование в Киевской оценке: Не использовался.

(f)        Ранг показателя: ДC

2.	Роль в экологической политике

- Цель: Определить долю неочищенных городских сточных вод поступающих в водные объекты для оценки уровня и характера нагрузки на природные воды, получения исходной информации для разработки природоохранных мероприятий и мониторинга их эффективности.

(b)	Международные соглашения: Отсутствуют.

(с)	Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: Отсутствуют.

(d)	Связь с другими показателями: Данный показатель связан с показателями характеризующими суммарные сбросы отдельных веществ (WEU8 rev) и содержание питательных и органических веществ в реках и озерах (WEU5, WEU2 rev, WEU3), а также с показателями эвтрофикации водоемов (WEU12) и качества окружающей среды (WEC4e rev, WEC5e rev).

3.	Методологическое описание

(a)	Концептуальная база:  Показатель определяется на основании статистической отчетности водопользователей об объемах сбрасываемых сточных вод, прошедших и не прошедших очистку.(b)	Методы расчета/измерения: Показатель является расчетным и характеризует долю неочищенных сточных вод от общего объема сточных вод городских станций аэрации.

(с)	Наличие международно-апробированной методологии: Отсутствует.

- Базовые данные

(а)	Требования к мониторингу и сбору данных:

  - Мониторинг сбросов городских сточных вод должен обеспечить получение репрезентативной информации об объемах сточных вод не прошедших очистку на городских очистных сооружениях.

  - При осуществлении водопользователями первичного учета должна быть обеспечена необходимая частота наблюдений на водовыпусках.

  - При инструментальных замерах отводимых сточных вод необходимо использовать гидрометрическое оборудование сертифицированное и поверенное национальными органами Госстандарта.

  - Со стороны соответствующих природоохранных ведомств должен быть налажен действенный контроль за качеством и достоверностью первичного учета.

  - Обработка первичных данных и включение их в информационную базу должно проводиться с использованием современных информационных технологий.

(b)	Трудности и ограничения: Основные трудности в получении репрезентативной информации об объемах сточных вод не прошедших очистку на городских станциях аэрации заключаются в низкой частоте первичного учета, а также в отсутствии современного гидрометрического оборудования для учета объемов сточных вод.

(с)	Наличие баз данных: Страны ВЕКЦА располагают ведомственными и национальными базами данных об объемах сточных вод не прошедших очистку на городских станциях аэрации, соответствующая информация помещается в государственные водные кадастры.

- Международные организации

(а)	Лидирующая организация:

- Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН).

(b)	Другие организации и учреждения:

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

- Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС)

- Центр ООН по человеческим поселениям (Хабитат).

- Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)

- Международный банк реконструкции и развития (МБРР).

  - Дополнительная информация

(а)	Литература:

1.Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / под ред. А.Д. Семенова. – Л. Гидрометеоиздат.1977.

2. Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам. Энциклопедический справочник. М., Протектор, 1995. – 624 с.

3. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater/ 19th ed. – American Public Health Association: Washington, DC, 1992.

4. GEMS/WATER Operational Guide. Third Edition. WHO, 1992.

5. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23.10.2000 г.

(b)	Страницы в Интернете:

1. http://www.unece.org/env/water/welcome.html

2. http://www.unep.org.

3. http://www.raceagainstwaste.com/prod.htm

4. http://www.unhabitat.org.

5. http://www.who.inf/

НИТРАТЫ В ГРУНТОВЫХ ВОДАХ

1. 	Общее описание

(a)	Подкод: WEU1

(b)	Краткое определение: Показатель характеризует содержание нитратов в грунтовых водах.

(c)	Единица измерения: Концентрация нитратов выражается в мг/дм3 (мгN/дм3).

(d)	Наличие в списке показателей КУР: Не присутствует.

(e)	Использование в Киевской оценке: Использовался.

(f)        Ранг показателя: ДC

2.	Роль в экологической политике

- Цель: Определить содержание нитратов в грунтовых водах  для выявления нагрузки, причин и источников загрязнения, установления корреляции между содержанием нитратов в грунтовых водах и заболеваемостью городского и сельского населения, а также предоставления исходной информации для прогнозирования ситуации и разработки природоохранных мероприятий.

(b)	Международные соглашения: Отсутствуют.

(с)	Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: Предельно допустимая концентрация нитратов по определению Директивы ЕС по питьевой воде составляет 50 мг/дм3.

(d)	Связь с другими показателями: Данный показатель связан с показателями, характеризующими поступление азотсодержащих соединений в окружающую среду (АРЕ1 rev, WEU9 rev, AGR17) и оценивающими загрязнения поверхностных и грунтовых вод питательными веществами (WEU10 rev WEU8 rev WEU2 rev), а также с показателями характеризующими качество питьевой воды (WEU10 rev).

3.	Методологическое описание

(a)	Концептуальная база:  Показатель определяется исходя из результатов измерения концентрации нитратов в грунтовых водах.(b)	Методы расчета/измерения: Метод определения нитратов основан на спектрометрическом определении соединения, образованного реакцией нитрата с солью салициловой кислоты в присутствии серной кислоты.

(с)	Наличие международно-апробированной методологии: Концентрация нитратов в аналогичном диапазоне определяется методом ISO 7890-1/86, основанном на спектрометрическом измерении соединения, образованного реакцией нитрата с 2,6-диметилфенолом в присутствии серной и фосфорной кислот.

- Базовые данные

(а)	Требования к мониторингу и сбору данных:

  - Базовая программа мониторинга грунтовых вод должна включать нитраты в перечень основных измеряемых показателей.

  - Количество наблюдательных пунктов и их пространственное размещение должны обеспечить получение информации о фоновом содержании нитратов во всех типах природно-территориальных комплексов и на всех территориях испытывающих антропогенную (преимущественно сельскохозяйственную и коммунально-бытовую) нагрузку.

  - Временные параметры наблюдений должны обеспечить отслеживание временной изменчивости содержания нитратов в грунтовых водах.

  - Необходимо обеспечить методическое и метрологическое единство наблюдений и обработки информации;

  - химико-аналитические работы следует проводить на базе аккредитованных лабораторий с системой контроля качества измерений.

(b)	Трудности и ограничения: Основные трудности в получении репрезентативных данных по содержанию нитратов в грунтовых водах заключаются в низкой дискретности наблюдений на сетях мониторинга стран ВЕКЦА и отсутствии финансовых средств для оптимизации существующих сетей.

(с)	Наличие баз данных: Страны ВЕКЦА располагают ведомственными, в отдельных случаях национальными, базами данных о содержании нитратов в грунтовых водах за многолетний период.

- Международные организации

(а)	Лидирующая организация:

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

(b)	Другие организации и учреждения:

- Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

- Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС)

- Центр ООН по человеческим поселениям (Хабитат).

- Международный банк реконструкции и развития (МБРР).

- Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)

- Дополнительная информация

(а)	Литература:

1. Крайнев С.Р., Швец В.М. Основы геохимии подземных вод. М., Недра, 1980, 285 с.

2. Guidelines for Drinking Water Quality. Volumes 1,2 and 3. WHO, Geneva, 1984.

3. GEMS/WATER Operational Guide. Third Edition. WHO, 1992.

4. EUROWATERNET. The Environment Agency’s Monitoring and Information. Network for Inland Water Resources. Technical Guidelines for Implementation. Technical Report № 7. Copenhagen, 1998.

5. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23.10.2000 г.

(b)	Страницы в Интернете:

1. http://www.who.int/

2. http://www.unep.org.

3. http://www.unhabitat.org

4. http://www.fao.org.

5. http://www.europa.en.int/comm/eurostat/

ПОКАЗАТЕЛИ ЭВТРОФИКАЦИИ (ХЛОРОФИЛЛ, ПРОЗРАЧНОСТЬ) ОЗЕР

1. 	Общее описание

(a)	Подкод: WEU12

(b)	Краткое определение: Показатели характеризуют величину прозрачности и содержание хлорофилла в воде, как меру биологической продуктивности водоемов.

(c)	Единица измерения: Величина прозрачности измеряется в метрах (по диску Секки) или в сантиметрах (по стандартному шрифту), концентрация хлорофилла – в мкг.хл"а"/дм3.

(d)	Наличие в списке показателей КУР: Не присутствует.

(e)	Использование в Киевской оценке: Не использовался.

(f)        Ранг показателя: ДC

2.	Роль в экологической политике

- Цель: Определить трофический статус и уровень биологической продуктивности, оценить степень эвтрофикации и интенсивность самоочищения водоемов, поскольку прозрачность воды и содержание хлорофилла "а" в воде хорошо коррелируют с трофическим статусом водоемов.

(b)	Международные соглашения: Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 17.03.1992), в части необходимости принятия мер по уменьшению эвторофикации водных объектов.

(с)	Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: Пороговые значения критериев для оценки качества воды эвтрофируемых озер согласно норвежской системе классификации находятся в пределах:

- для хлорофилла "а" – от <2 мкг.хл"а"/дм3 для I класса до >7,5 мкг.хл"а"/дм3 для IV класса качества воды.

- для прозрачности – от >7 м для I класса до <2 м для IV класса качества воды.

В странах ВЕКЦА были установлены концентрации хлорофилла "а", характерные для основных трофических типов водоемов: 0,1–1,0 мкг. хл "а"/дм3 – для олиготрофных, 1,0-10,0 мкг. хл "а"/дм3 – для мезотрофных и более 10,0 мкг. хл "а"/дм3 – для эвтрофных водоемов.

(d)	Связь с другими показателями: Данный показатель связан с показателями характеризующими наличие на водосборной территории (AGR 17) и поступление в озера биогенных веществ из впадающих рек (WEU2 rev) и точечных (WEU8 rev, WEU9 rev) источников, а также с показателем качества окружающей среды (WEС5е rev).

3.	Методологическое описание

(a)	Концептуальная база: Показатель определяется исходя из результатов измерения величины прозрачности и содержания хлорофилла "а" в озерах. (b)	Методы расчета/измерения:

- В полевых условиях измерение прозрачности производят с использованием белого диска (диска Секки), опуская его на глубину до исчезновения из поля зрения. В лабораторных условиях прозрачность измеряется с помощью стеклянного цилиндра; по высоте столба воды, который позволяет различать стандартный шрифт на белом фоне.

- Метод измерения содержания хлорофилла "а" основан на концентрировании клеток планктонных водорослей на мембранном фильтре, экстракции хлорофилла "а" раствором ацетона и последующем спектрофотометрировании раствора на длинах волн 665 и 750 нм.

(с)	Наличие международно-апробированной методологии: Используемые странами ВЕКЦА методы определения прозрачности соответствуют международному стандарту ISO 7027, метод измерения концентрации хлорофилла "а" – ISO 10260:1992(Е).

- Базовые данные

(а)	Требования к мониторингу и сбору данных:

  - Программа мониторинга эвтрофикации озерных экосистем должна формироваться с учетом пространственной и временной динамики этого процесса.

  - Количество наблюдательных пунктов и их размещение должно обеспечить получение информации о величине прозрачности и содержания хлорофилла "а" в олиготрофных (фоновых) водоемах и о значениях этих параметров водоемах испытывающих различную (как по величине, так и характеру воздействия) нагрузку избыточным количеством биогенных веществ от точечных и диффузных источников.

  - Временные параметры наблюдений должны соответствовать гидрологическим и вегетационным фазам, частота наблюдений – необходимости получения статистически достоверной информации.

  - Необходимо обеспечить методическое и метрологическое единство наблюдений и обработки информации;

  - химико-аналитические работы должны проводится на базе аккредитованных лабораторий с системой контроля качества измерений.

(b)	Трудности и ограничения: Основные трудности в получении репрезентативных данных по показателям эвтрофикации заключаются в низкой дискретности наблюдений на сетях мониторинга стран ВЕКЦА и отсутствии финансовых средств для оптимизации существующих сетей. В некоторых странах хлорофилл "а" не входит в программу мониторинга.

(с)	Наличие баз данных: Страны ВЕКЦА располагают ведомственными базами данных по показателям эвтрофикации за многолетний период.

- Международные организации

(а)	Лидирующая организация:

- Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС).

(b)	Другие организации и учреждения:

- Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

- Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН).

- Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

- Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

- Дополнительная информация

(а)	Литература:

1. Винберг Г.Г. Первичная продукция водоемов, Минск, Изд-во АН БССР, 1960, 329 с.

2. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений. Под. ред. В.А. Абакумова – Ленинград Гидрометеоиздат 1983

3. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / под ред. А.Д. Семенова. – Л. Гидрометеоиздат.1977.

(b)	Страницы в Интернете:

    - http://europa.eu.int/comm/eurostat/

    - http://www.unece.org/env/water/welcome.html

2. http://www.unep.org.

3. http://www.greenfield.fortunecity.com/hunters/228/toppagel.htm

4. http://www.igkb.de

5. http://www.cipel.org

ФОСФОР В ОЗЕРАХ

1. 	Общее описание

(a)	Подкод: WEU3

(b)	Краткое определение: Показатель характеризует содержание в водоемах одного из основных биогенных элементов – фосфора.

(c)	Единица измерения: Концентрация фосфора выражается в мг/дм3.

(d)	Наличие в списке показателей КУР: Не присутствует.

(e)	Использование в Киевской оценке: Использовался.

(f)        Ранг показателя: ДC

2.	Роль в экологической политике

- Цель: Определить содержание фосфора в озерах для выявления нагрузки и источников поступления, оценки биологической продуктивности и степени эвтрофикации водоемов; получения исходной информации для прогнозирования ситуации и разработки природоохранных мероприятий.

(b)	Международные соглашения: Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 17.03.1992), в части сокращения поступления биогенных веществ из промышленных, коммунально-бытовых и диффузных источников.

(с)	Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: Пороговые значения критериев для оценки качества воды эвтрофируемых озер согласно норвежской системе классификации находятся для фосфора в пределах – от <0,007 мгР/л для I класса до >0,020 мгР/л для IV класса качества воды.

(d)	Связь с другими показателями: Данный показатель связан с показателями характеризующими наличие на водосборной территории (AGR 17) и поступление в озера фосфора из впадающих рек (WEU2 rev) и точечных (WEU3 rev) источников, а также с показателями характеризующими качество окружающей среды (WEU12, WEС5е rev).

3.	Методологическое описание

(a)	Концептуальная база:  Показатель определяется исходя из результатов измерения  концентрации фосфора в озерах.(b)	Методы расчета/измерения: Метод определения общего фосфора основан на окислении фосфорорганических соединений персульфатом в кислой среде с последующим фотометрическим измерением ортофосфорных ионов.

(с)	Наличие международно-апробированной методологии: Используемый странами ВЕКЦА метод определения общего фосфора соответствует международному стандарту ISO 6878/98.

- Базовые данные

(а)	Требования к мониторингу и сбору данных:

  - Программа наблюдений за содержанием фосфора в озерных экосистемах должна формироваться с учетом характера пространственной и временной динамики контролируемого вещества.

  - Количество наблюдательных пунктов и их размещение должно обеспечить получение информации о содержании фосфора в олиготрофных (фоновых) водоемах и о концентрации этого элемента в водоемах испытывающих различную (как по величине, так и характеру воздействия) нагрузку избыточным количеством биогенных веществ от точечных и диффузных источников.

  - Временные параметры наблюдений должны соответствовать гидрологическим и вегетационным фазам, частота наблюдений – необходимости получения статистически достоверной информации.

  - Необходимо обеспечить методическое и метрологическое единство наблюдений и обработки информации;

  - Химико-аналитические работы должны проводится на базе аккредитованных лабораторий с системой контроля качества измерений.

(b)	Трудности и ограничения: Основные трудности в получении репрезентативных данных по содержанию фосфора в озерах заключаются в низкой дискретности наблюдений на сетях мониторинга стран ВЕКЦА и отсутствии финансовых средств для оптимизации существующих сетей.

(с)	Наличие баз данных: Страны ВЕКЦА располагают ведомственными, в отдельных случаях национальными, базами данных о содержании фосфора в озерах за многолетний период.

- Международные организации

(а)	Лидирующая организация:

- Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС).

(b)	Другие организации и учреждения:

- Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

- Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН).

- Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

- Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

- Дополнительная информация

(а)	Литература:

1. Хатчинсон Л. Лимнология, М., Прогресс, 1969, 592 с.

2.Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / под ред. А.Д. Семенова. – Л. Гидрометеоиздат.1977.

3. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater/ 19th ed. – American Public Health Association: Washington, DC, 1992.

4. GEMS/WATER Operational Guide. Third Edition. WHO, 1992.

5. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23.10.2000 г.

(b)	Страницы в Интернете:

  - http://europa.eu.int/comm/eurostat/

  - http://www.unece.org/env/water/welcome.html

  - http://www.unep.org

  - http://www.greenfield.fortunecity.com/hunters/228/toppagel.htm

  - http://www.igkb.de

  - http://www.cipel.org

# Footnotes

Описания показателей подготовлены г-ном Геннадием Тищиковым (Беларусь) по просьбе Секретариата ЕЭК ООН. Замечания следует направлять автору (us212@by.mecom.ru) и Секретариату (mikhail.kokine@unece.org).