СОЗДАНИЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ И ПОСТОЯННО-ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Саевец Т.Н., заместитель директора ПРЦ ГМСН ФГУГП «Волгагеология»

Подземные воды отличаются от других природных ресурсов такими уникальными характеристиками, как способностью к восполнению при рациональной их эксплуатации, с одной стороны, и неустойчивостью качественных и количественных показателей при меняющихся природно-техногенных факторах, с другой стороны.

Система мониторинга призвана давать опережающий прогноз негативного изменения эксплуатируемых ресурсов пресных подземных вод. По многолетнему опыту ведения мониторинга геологической среды в условиях Среднего Поволжья, в настоящее время геологическими службами преимущественно дается характеристика текущего (реже прогнозного) состояния подземных вод только в пределах локальных объектов недропользования.

При наличии достаточно большого объема ежегодно пополняемой информации о нагрузке на подземную гидросферу (ГУВ и ГВК, данные режимных наблюдений и обследований), как правило, трудно выявить в региональном плане участки с напряженной ситуацией, например, по негативному изменению качества подземных вод, либо сработке эксплуатационных запасов. Основная причина сложившейся ситуации - в отсутствии региональной гидрогеологической основы в системе государственного мониторинга геологической среды.

В настоящее время в рамках работ по созданию комплекта карт гидрогеологического содержания для условий Среднего и Нижнего Поволжья реализуется принципиально новый подход в составлении карт масштаба 1:1000000 как основы для принятия управленческих решений в недропользовании с целью добычи подземных вод. Работы проводятся ФГУП ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург) и ФГУГП «Волгагеология» (г. Нижний Новгород) по территории Приволжско-Хоперского, Волго-Сурского и Ветлужского артезианских бассейнов. Основные этапы создания карт нового поколения для платформенных условий следующие:

- гидрогеологическое районирование бассейнов III-IV порядка в соответствии с
структурно-тектоническим строением, при этом, в каждом выделенном бассейне
условия формирования ресурсов подземных вод зоны активного водообмена
являются уникальными;

- гидрогеологическая стратификация бассейнов III-IV порядка по принципу строгого чередования водоносных и слабопроницаемых подразделений. Каждое вы
деленное подразделение в сводных гидрогеологических схемах должно характеризоваться отличительными количественными и качественными параметрами,
такими как литологический состав, мощность, коэффициент фильтрации, гидрохимический тип и т.д.;

- создание цифровых послойных карт простирания выделенных гидрогеологических подразделений в соответствии с проведенной стратификацией. Цифровыемакеты на каждое водоносное подразделение создаются в формате ArcView и
сопровождаются атрибутивными базами данных;

- наполнение послойных карт электронными базами данных по гидрогеологическим скважинам различного назначения - картированным, разведочным, эксплуатационным. Все скважины должны иметь обязательную географическую
привязку. При этом основной приоритет в формировании баз данных отдается
разведочным и картировочным скважинам, гидрогеологические параметры по
которым наиболее полны и достоверны;

- привязка электронных баз данных мониторинга к цифровым послойным картам.
При этом обеспечивается вывод баз данных на картографические материалы по
запрашиваемым параметрам - например, содержание загрязняющих компонентов, или уровень подземных вод по скважинам конкретного водоносного горизонта на заданную дату.

Следующий шаг - поэтапное создание математических постоянно-действующих моделей в пределах границ бассейнов III-IV порядка. Поскольку подземные воды зоны активного водообмена даже в естественных условиях, ненарушенных техногенным воздействием, находятся в постоянной динамике - влияние регионального стока, питания (дренирования) речным стоком, вертикальное перетекание, то и оценка состояния подземных вод должна проводиться на постоянно-действующей модели, учитывающей такие меняющиеся факторы. В первую очередь модели создаются для территорий, с максимальными значениями водоотбора, либо плотным размещением поверхностных источников загрязнения. Задача моделирования на региональном уровне - определение параметров, влияющих на формирование ресурсов подземных вод в данных уникальных условиях бассейна III-IV порядка, и соответственно оптимизация самой системы наблюдений. Это позволяет создать реальный инструмент количественного прогноза изменения состояния подземных вод как в условиях их эксплуатации, так и негативного изменения качества воды.

При реализации такого подхода, как геологические службы, так и государственные органы управления получают реальный инструмент к оценке текущего прогнозного состояния подземной гидросферы и регулирования техногенной нагрузки.