Особенности состояния поверхностных вод Новгородской области

В.Ф.Литвинов, И.А. Артемова

Новгородский государственный университет, Великий Новгород

В.Г. Сморжок

Новгородский областной центр по гидромеорологии и мониторингу окружающей среды

E-mail: irina-nov@mail.ru

В последние десятилетия экология фактически вышла за рамки только биологии и переживает колоссальное развитие в различных направлениях. Современная экология не только изучает законы функционирования природных и техногенных систем, но и ищет пути гармонического взаимоотношения природы и общества. От характера которого зависит не только здоровье людей и их экономическое процветание, но и сохранение человека как биологического вида. Решение экологических проблем требует огромной работы во всех областях науки и техники.

По-нашему мнению, учитывая избыточное увлажнение территории, для Новгородской области наиболее актуальными проблемами для изучения являются водные ресурсы, в частности, поверхностные воды.

Вода – ценнейший природный ресурс. Она играет исключительно важную роль в процессах обмена веществ, составляющих основу жизни. Огромное значение вода имеет в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Общеизвестна необходимость ее для бытовых потребностей. Вода входит в состав организма человека, всех растений и животных. Для многих живых существ она служит средой обитания.

Почти вся территория Новгородской области лежит в пределах Ильмень-Волховского бассейна. Лишь небольшая северо-восточная часть территории области относится к бассейну реки Мологи, притока Волги. А на западной оконечности области, в пределах Батецкого района, сравнительно небольшую площадь занимают верховья реки Луги.

По территории Новгородской области протекает около тысячи рек. Здесь же расположены более 800 озер. Как было уже отмечено выше, это связано с избыточным увлажнением территории, которое образует речной и подземный сток с этой территории, питая реки, озера и болота.

Наиболее крупными водными объектами являются реки Волхов, Мста, Шелонь, Ловать и озеро Ильмень.

Наблюдения за качеством поверхностных вод суши в системе Росгидромета проводятся согласно руководящему документу РД 52.24.309-92. В соответствии с ним режимные наблюдения проводятся по физическим, химическим, биологическим и токсикологическим показателям. Отбор проб для этого проводят в специальных пунктах наблюдений, в которых организуют несколько створов. Для реки Волхов это створы Юрьево и Котовицы; для Мсты – до г.Борови, после г.Боровичи и д.Девкино; для Шелони – до п.Шимск и после п.Шимск; для Ловати – до п.Парфино и после п.Парфино. Для озера рассчитывается средний показатель поверхность и дно.

Согласно рекомендациям, комплексной оценкой качества вод является “индекс загрязненности вод” (ИЗВ). Для поверхностных вод его расчет производится для каждого пункта (створа) по формуле:

ИЗВ=(ΣС/ПДК)/6, где ΣС/ПДК – относительная (нормированная) среднегодовая концентрация; 6 – строго лимитируемое количество показателей (ингредиентов), берущихся для расчета и имеющих небольшие относительные среднегодовые концентрации (значения), включая в обязательном порядке растворенный кислород и БПК-5.

Сравнение ИЗВ от года к году, от створа к створу, от пункта к пункту позволяет оценить как временную, так и пространственную динамику (тенденцию) качества вод. Классификация качества вод по ИЗВ и критерии изменения качества, используемые при сравнении качества вод и определении его динамики, определяются следующим образом:

I “очень чистая”  - менее или равно 0,3; II “чистая” - более 0,3 до 1; III “умеренно грязная” - более 1 до 2,5; IV “загрязненная” - более 2,5 до 4; V “грязная” - более 4 до 6; VI “очень грязная” - более 6 до 10; VII “чрезвычайно грязная” - более 10.

Таблица 1 – Значение ИЗВ для водоемов Новгородской области (через знак “/” указаны выше отмеченные створы)

| Водный объект | Значение ИЗВ |
| --- | --- |
|  | 2000 г | 2001 г | 2002 г | 2003 г |
| Ильмень | 3,74/3,97 | 3,66/3,61 | 3,30/3,32 | * |
| Волхов | 3,57/3,48 | 2,98/3,16 | 3,40/3,41 | 2,60/3,12 |
| Мста | 2,36/2,80/3,24 | 3,42/3,43/3,58 | 2,94/2,61/2,91 | 2,91/2,49/3,29 |
| Ловать | 2,98/3,12 | 3,66/4,17 | 2,89/2,71 | 3,28/3,38 |
| Шелонь | 3,60/3,17 | 3,98/4,66 | 3,41/4,56 | 3,51/3,17 |

* - статистическая обработка результатов не проведена

Таким образом, поверхностные воды области можно охарактеризовать как загрязненные. Эта ситуация связана с тем, что регулярно наблюдаются превышения ПДК по нефтепродуктам, органическим веществам (ХПК и БПК), марганцу и др. показателям. Во всех перечисленных объектах наблюдается превышение ПДК в десятки раз по меди, марганцу и железу. Но в целом ситуация остается относительно стабильной из года в год.

Известно, что система единых национальных нормативов (ПДК) уже давно подвергается справедливой критике. Примером может служить Новгородская область, где, как видно, наблюдается постоянное превышение ПДК.  Такая ситуация может вызывать панику среди населения. По-видимому, ПДК должны разрабатываться для отдельных регионов с использованием тест-организмов из популяций этих регионов.  Токсикорезистентность организмов в разных зонах и регионах существенно различается, что связано не только с климатическими особенностями, но и с гидрохимическим режимом. Адаптированность к фоновому уровню концентрации металлов, по-видимому, наследственно закреплена в поколениях. Генотипические адаптации – основной механизм приспособления популяций к длительному воздействию факторов окружающей среды. Таким образом, можно полагать, что экстраполяция величин ПДК на все регионы представляется несостоятельной.