ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

УДК 631.67

Трансформация орошаемого сектора агропромышленного комплекса России в постсоветский период

А.П. Демин, д. г. н., Институт водных проблем РАН

Показано, что в условиях, когда около 80% сельскохозяйственных угодий страны расположено в зоне рискованного земледелия с недостаточным и неустойчивым увлажнением, повышение продуктивности и устойчивое развитие земледелия невозможно без проведения комплексных мелиораций. Выявлено, что с 1990 г. по 2016 г. площадь орошаемых земель в стране сократилась с 6,2 до 4,7 млн га, причем наиболее высокими темпами происходило сокращение площадей под ценными культурами. Дана оценка трансформации мелиоративного состояния орошаемых сельхозугодий по уровню залегания грунтовых вод и засолению. Показано, что всего за несколько лет урожайность овощей, сахарной свеклы, зерновой кукурузы на орошаемых землях снизилась вдвое, кормовых – в 2,3 раза, так как количество вносимых удобрений уменьшилось в 6-8 раз, резко снизились качество посевного материала и плодородие мелиорируемых земель, значительно ухудшилось техническое состояние оросительных систем. Из общей площади орошаемых угодий в 2016 г. не использовалось в сельскохозяйственном производстве 785 тыс. га (17%), в основном из-за засоления и подтопления. Характерно, что в 1990 г. не использовалось только 3,7% орошаемых земель. Выявлено, что площадь орошаемых земель России, которые не поливаются, возросла с 1-1,2 млн га в начале 90-х гг. до 3-3,3 млн га в последние годы.

Ключевые слова: мелиоративное состояние орошаемых угодий, федеральные округа, продуктивность орошаемых угодий, техническое состояние оросительных систем, засоление и подтопление, площадь неполитых земель.

Среди многих социально-экономических и экологических проблем, стоящих перед Россией, особую важность представляют проблемы, связанные с обеспечением продовольственной безопасности, сохранением и восстановлением природных ресурсов, являющихся основой жизнеобеспечения населения. Около 80% сельскохозяйственных угодий страны расположено в зоне рискованного земледелия с недостаточным и неустойчивым увлажнением, с часто повторяющимися засухами и суховеями, резко снижающими урожайность и валовые сборы сельскохозяйственной продукции. В этих условиях повышение продуктивности и устойчивое развитие земледелия невозможно без проведения комплексных мелиораций и освоения адаптивно-ландшафтных систем орошаемого земледелия.

Развитие орошения и осушения наряду с продовольственной решало ряд и других социально-экономических проблем, таких как развитие инженерной и социальной инфраструктуры села, перерабатывающей промышленности, строительства дорог. В районах развития мелиорации отмечались высокие темпы жилищного строительства, на социальное обустройство села выделялось почти столько же средств, сколько и на производственное строительство. Все это способствовало созданию более комфортных условий для проживания сельского населения.

Мелиоративное производство привнесло в сельское хозяйство характерные черты индустриального производства, главная из которых – более высокая территориальная концентрация производительных сил с гарантированными результатами высококвалифицированного труда [1]. Однако с 1990 г. по 2016 г. площадь орошаемых земель в стране сократилась с 6,2 до 4,7 млн га, а их доля в структуре сельхозугодий снизилась с 2,9% до 2,4% (орошаемой пашни – соответственно с 4,2% до 3,5%) [2-4]. Наиболее высокими темпами (в 2-3 раза) происходило сокращение площадей под ценными культурами – прежде всего, под картофелем, овоще-бахчевыми и рисом – возделывание которых обеспечивает высокую эффективность орошаемого земледелия. При этом целесообразно учитывать высокую территориальную концентрацию ирригационной деятельности в нашей стране по конкретным регионам. В частности, почти 60% орошаемых угодий находится на юге европейской территории России – в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах (табл. 1). Суммарная доля этих двух округов в общей площади страны составляет менее 4%, в составе сельхозугодий – около 28% [5].

Таблица 1

Мелиоративное состояния орошаемых сельскохозяйственных угодий России по уровню залегания грунтовых вод и засолению почв (на конец года)

| Федеральный округ | Общая площадь орошаемых с/х угодий, тыс. га | в т.ч. площадь, не используемая в с/х производстве, тыс. га / % | мелиоративное состояние, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хорошее | удовлетво-рительное | неудовлетво-рительное |
| 1990 г. |
| Россия | 6155,6 | 229,2/3,7 | 66,4 | 19,9 | 13,7 |
| Центральный | 807,1 | 27,7/3,4 | 76,6 | 19,8 | 3,6 |
| Северо-Западный | 50,7 | 0,4/0,8 | 71,4 | 24,7 | 3,9 |
| Северо-Кавказский | 1192,4 | 32,0/2,7 | 53,7 | 21,6 | 24,8 |
| Южный | 1546,9 | 75,9/4,9 | 64,0 | 17,2 | 18,7 |
| Приволжский | 1512,2 | 64,8/4,3 | 79,9 | 12,5 | 7,7 |
| Уральский | 197,9 | 7,1/3,6 | 67,4 | 21,6 | 11,0 |
| Сибирский | 701,7 | 18,9/2,7 | 61,3 | 30,8 | 8,0 |
| Дальневосточный | 146,7 | 2,4/1,6 | 21,1 | 56,6 | 22,4 |
| 2000 г. |
| Россия | 4466,0 | 266,4/6,0 | 60,3 | 24,0 | 15,7 |
| Центральный | 524,9 | 38,9/7,4 | 55,6 | 31,8 | 12,6 |
| Северо-Западный | 23,0 | 0,4/1,7 | 4,8 | 57,0 | 38,3 |
| Северо-Кавказский | 978,0 | 6,2/0,6 | 50,6 | 23,1 | 26,3 |
| Южный | 1202,2 | 149,8/12,5 | 62,1 | 17,4 | 20,5 |
| Приволжский | 919,4 | 11,7/1,3 | 80,8 | 13,9 | 5,3 |
| Уральский | 155,2 | 2,7/1,7 | 58,1 | 33,3 | 8,6 |
| Сибирский | 551,9 | 55,3/10,0 | 51,8 | 41,0 | 7,3 |
| Дальневосточный | 111,4 | 1,3 | 34,8 | 46,0 | 19,2 |
| 2016 г. |
| Россия | 4 670,6 | 784,6/16,8 | 51,9 | 28,8 | 19,3 |
| Центральный | 484,9 | 54,0/11,1 | 43,6 | 30,8 | 25,6 |
| Северо-Западный | 16,8 | 2,7/16,1 | 7,6 | 54,9 | 37,5 |
| Северо-Кавказский | 1013,9 | 149,7/14,8 | 41,5 | 23,3 | 35,2 |
| Южный | 1507,7 | 401,8/26,6 | 54,3 | 27,6 | 18,1 |
| Приволжский | 904,5 | 57,6/6,4 | 67,8 | 27,6 | 4,7 |
| Уральский | 120,5 | 13,6/11,3 | 52,8 | 36,0 | 11,3 |
| Сибирский | 499,2 | 53,6/10,7 | 48,0 | 43,1 | 9,0 |
| Дальневосточный | 123,1 | 51,6/41,9 | 45,6 | 22,2 | 32,2 |

В 90-е гг. прошлого века вследствие системного и социального кризиса, охватившего сельское хозяйство, резкого снижения инвестиций в отрасль, сильной изношенности и старения материально-технической базы продуктивность орошаемых сельхозугодий стала катастрофически падать. Всего за несколько лет урожайность овощей, сахарной свеклы, зерновой кукурузы снизилась вдвое, кормовых – в 2,3 раза, так как количество вносимых удобрений уменьшилось в 6-8 раз, почти не велась борьба с вредителями и болезнями культур, резко снизились качество посевного материала и плодородие мелиорируемых земель, значительно ухудшилось техническое состояние оросительных систем. С конца 1990-х гг. учет продуктивности орошаемых сельхозугодий прекратился.

Из общей площади орошаемых угодий в 2016 г. не использовалось в сельскохозяйственном производстве 785 тыс. га (17%), в основном из-за засоления и подтопления. Характерно, что в 1990 г. соответствующая относительная величина составляла только 3,7% орошаемых земель. При этом 2016 г. выглядит еще относительно благополучным, так как в 2012-2013 гг. в сельскохозяйственном производстве по различным причинам не использовались более 1 млн га орошаемых земель, а их доля в общей площади орошаемых земель достигала 25% (рис. 1) Максимальные площади таких заброшенных земель наблюдаются в настоящее время в Южном и Дальневосточном федеральных округах (соответственно 27 и 42% орошаемых земель).

Рис. 1. Динамика площади неиспользуемых орошаемых сельскохозяйственных угодий и доли неиспользуемых угодий в общей площади орошаемых угодий России

В последние десятилетия в России наметилась устойчивая тенденция ухудшения мелиоративного состояния земель. Особенно неблагоприятное положение сложилось на Северном Кавказе, в Центральном и Дальневосточном округах. В этих регионах фильтрационные потери из оросительной сети, составляющие существенную долю водозабора, являются основной причиной формирования гидроморфного режима и ухудшения эколого-мелиоративного состояния орошаемых земель. В результате, доля земель, мелиоративное состояние которых оценивается как хорошее, снизилась в России с 66,4 в 1990 г. до 51,5% в 2016 г., а доля земель, мелиоративное состояние которых оценивается как неудовлетворительное, повысилась соответственно с 13,7 до 19,3% (см. табл. 1).

Резко возрастает площадь, на которой требуется проведение капитальных работ для повышения технического уровня оросительных систем. Если в 1990 г. удельный вес таких земель в общей площади орошаемых земель России составлял почти 28%, то в 2016 г. он превышал 47% (табл. 2). По существу, каждый второй орошаемый гектар в последние годы не работал в полную силу из-за различных строительных недоделок, плохой эксплуатации, длительного отсутствия ремонта. Особенно велика доля таких земель в Сибирском, Центральном и Северо-Западном округах (соответственно 58, 67 и 85%). В настоящее время требуется: провести комплексную реконструкцию оросительной сети на площади 2022 тыс. га; строительство и переустройство коллекторно-дренажной сети – на 455 тыс. га; ремонт оросительной сети – на 715 тыс. га; капитальную планировку земель – на 254 тыс. га; повышение водообеспеченности – на 226 тыс. га; ремонт коллекторно-дренажной сети – на 161 тыс. га и капитальную промывку засоленных почв – на площади 135 тыс. га.

Таблица 2

Техническое состояния оросительных систем, обеспеченность дренажем и площадь не политых земель

| Федеральный округ | Общая площадь орошаемых с/х угодий, тыс. га | в т.ч. площадь, на которой требуется проведение капитальных работ, % | Из общей площади орошаемых с/х угодий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обеспечено дренажем, % | не поливалось, % |
| 1990 г. |
| Россия | 6155,6 | 27,7 | 20,9 | 20,8 |
| Центральный | 807,1 | 15,7 | 18,8 | 48,8 |
| Северо-Западный | 50,7 | 14,2 | 79,9 | 61,5 |
| Северо-Кавказский | 1192,4 | 36,8 | 31,8 | 10,1 |
| Южный | 1546,9 | 38,1 | 37,6 | 11,0 |
| Приволжский | 1512,2 | 16,8 | 4,1 | 25,7 |
| Уральский | 197,9 | 13,8 | 2,5 | 25,1 |
| Сибирский | 701,7 | 30,1 | 4,4 | 12,4 |
| Дальневосточный | 146,7 | 32,9 | 22,4 | 23,7 |
| 2000 г. |
| Россия | 4466,0 | 47,1 | 23,6 | 38,1 |
| Центральный | 524,9 | 56,2 | 20,6 | 69,7 |
| Северо-Западный | 23,0 | 69,6 | 85,7 | 93,5 |
| Северо-Кавказский | 978,0 | 42,8 | 0,6 | 42,8 |
| Южный | 1202,2 | 56,2 | 43,9 | 23,4 |
| Приволжский | 919,4 | 39,3 | 3,9 | 43,1 |
| Уральский | 155,2 | 41,4 | 2,5 | 94,9 |
| Сибирский | 551,9 | 37,1 | 5,0 | 40,6 |
| Дальневосточный | 111,4 | 59,7 | 23,2 | 78,6 |
| 2016 г. |
| Россия | 4 670,6 | 46,4 | 20,6 | 70,3 |
| Центральный | 484,9 | 66,7 | 19,0 | 87,9 |
| Северо-Западный | 16,8 | 85,4 | 89,0 | 100,0 |
| Северо-Кавказский | 1013,9 | 43,5 | 32,3 | 52,3 |
| Южный | 1507,7 | 39,7 | 31,3 | 74,0 |
| Приволжский | 904,5 | 45,3 | 2,7 | 75,7 |
| Уральский | 120,5 | 21,2 | 3,2 | 82,6 |
| Сибирский | 499,2 | 58,3 | 3,7 | 62,9 |
| Дальневосточный | 123,1 | 51,1 | 8,3 | 78,9 |

Площадь земель России, входящих в состав орошаемых угодий, но которые фактически не поливаются, возросла с 1-1,2 млн га в начале 90-х гг. до 3-3,3 млн га в последние годы. Если в 90-е гг. ХХ в. удельный вес не политых по различным причинам орошаемых земель (из-за их реконструкции, ввода в эксплуатацию после начала вегетационного сезона, низкой водообеспеченности и т.д.) в среднем по России составлял около 20%, то в последние годы он повысился до 65-70% (рис. 2).

Рис. 2. Динамика площади фактически политых земель и % политых земель в общей площади орошаемых земель России

В настоящее время из-за неисправности оросительной сети и поливной техники, резкого удорожания стоимости электроэнергии и услуг водохозяйственных организаций, нехватки дождевальных машин и ряда иных факторов в Приволжском, Уральском, Дальневосточном федеральных округах ежегодно не поливается около 80% орошаемых земель. При этом в Центральном округе в последние годы охвачено поливом только 10-15% орошаемых земель, а в Северо-Западном округе в 2016 г. не было полито ни одного гектара земель.

Несмотря на все трудности в Северо-Кавказском округе, где преобладает самотечный способ орошения, поливается каждый второй гектар (в Дагестане и Ингушетии более 70%). Высокий уровень поливов (более 60%) отмечается также в Республике Татарстан и Ульяновской области.

В последние годы в мелиоративном комплексе России наметились положительные сдвиги: улучшилось и приобрело большую стабильность федеральное финансирование, возросли размеры финансового участия в мелиорации земель местных органов и сельских товаропроизводителей, снизились темпы списания мелиорируемых земель. В 2013 г. утверждена ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы», основными целями которой являются: повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий, а также повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов. Намечается к 2020 г. увеличить объем производства продукции растениеводства на землях сельхозназначения на 128%; ввести в эксплуатацию 841 тыс. га мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем; защитить 500 тыс. га земель от водной эрозии и др.

В 2017-2018 гг. были опубликованы обобщенные статданные, полученные в ходе Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Эти данные содержат, в частности, сведения, характеризующие внедрение капельной системы орошения – одного из наиболее прогрессивных, водосберегающих способов полива. Выявлена сильная региональная дифференциация количества сельскохозяйственных организаций, использующих указанную капельную систему. В частности, в таких относительно обеспеченных водными ресурсами субъектах РФ как Московская и Тульская области число рассматриваемых организаций составило 44 и 87 единиц. В то же время, в таких регионах с выраженным дефицитом водных ресурсов как Республика Калмыкия имелась лишь одна такая сельхозорганизация, в Астраханской области – 19, в Республике Крым – 86 [6].

Однако следует иметь в виду, что на Юге России весомую роль в сельском хозяйстве играют крестьянские (фермерские) хозяйства и сельхозпредприниматели. Во многих южных регионах насчитываются сотни фермерских хозяйств, применяющих капельные системы орошения, в частности, в Республике Крым – 447, В Краснодарском крае – 357, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях – соответственно 467, 500, 133 и т.д.

Важнейшей задачей для сельскохозяйственного производства России является приостановление дальнейшего снижения плодородия почвы, прогрессирующего в настоящее время. Стратегическое направление при решении этой задачи – осуществление комплексных мелиораций, в т.ч. гидротехнического характера. Использование орошаемых земель в экстремальных условиях показало, что производство продукции на этих угодьях остается стабильным, рентабельным и относительный объем его в 3-5 раз выше, чем на богаре.

Выводы

В условиях, когда около 80% сельскохозяйственных угодий страны расположено в зоне рискованного земледелия с недостаточным и неустойчивым увлажнением, повышение продуктивности и устойчивое развитие земледелия невозможно без проведения комплексных мелиораций и освоения адаптивно-ландшафтных систем орошаемого земледелия.

В последние десятилетия в России наметилась устойчивая тенденция ухудшения мелиоративного состояния земель. Доля земель, мелиоративное состояние которых оценивается как хорошее, снизилась в России за период с 1990 г. по 2016 г. с 66,4 до 51,5%, а доля земель, мелиоративное состояние которых оценивается как неудовлетворительное, повысилась с 13,7 до 19,3%. В Центральном и Северо-Западном округах доля земель, мелиоративное состояние которых оценивается как хорошее, снизилась соответственно с 77 и 71% до 44 и 8%.

Резко увеличилась площадь, на которой требуется проведение капитальных работ для повышения технического уровня оросительных систем. Если в 1990 г. удельный вес таких земель в общей площади орошаемых земель России составлял почти 28%, то в 2016 г. он превышал 47%.

Важнейшей задачей для сельскохозяйственного производства России является приостановление дальнейшего снижения плодородия почвы, прогрессирующего в настоящее время. Использование орошаемых земель в экстремальных условиях показало, что производство продукции на этих угодьях остается стабильным, рентабельным и относительный объем его в 3-5 раз выше, чем на богаре.

Литература

1. Демин А. П. Эффективность использования водных и земельных ресурсов в орошаемом земледелии России // Мелиорация и водное хозяйство, 2001. № 5. – С. 16-18.

2. Показатели по оценке и учету мелиоративного состояния орошаемых сельскохозяйствен-ных угодий и технического состояния оросительных систем по состоянию на 1 ноября 1990 г. – М.: МСХ РФ, 1991. – 10 с.

3. Мелиоративное состояние орошаемых и осушенных сельскохозяйственных угодий и техническое состояние оросительных и осушительных систем по состоянию на 01.01.2001. (мелиоративный кадастр). – М.: МСХ РФ, 2001. – 36 с.

4. Показатели по оценке и учету мелиоративного состояния орошаемых сельскохозяйственных угодий и технического состояния оросительных систем по состоянию на 01.01. 2017. URL: http: //mcx-dm.ru. Дата обращения – 18.09.2018.

5. Государственный (национальный) доклад «О состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2017 году» / Минэкономразвития России, Росреестр: ред. коллег. В.В. Абрамченко, Г.Ю. Елизарова, А.Б. Приданкин и др. – М.: 2018. – 197 с.

6. Государственный доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2017 году» / Н.Г. Рыбальский, В.А. Омельяненко, А.Д. Думнов, Е.В. Муравьева, А.П. Демин и др. – М.: НИА-Природа, 2018. – 298 с. URL: http://www.priroda. ru/lib/detail.php?ID=12318.

Сведения об авторе:

Дёмин Александр Павлович, к.с.-х.н., д.г.н., в.н.с., ФГБУН Институт водных проблем Российской академии наук (ИВП РАН), тел.: 8 (903) 186-40-09, эл. почта deminap@mail.ru.