Раздел «ООС». 2 статья

УДК 627.157: 002.637 (282.247.41)/624.131.1

Загрязнение донных отложений Клязьмы тяжелыми металлами

Б.И. Корженевский, к.г.-м.н., Г.Ю. Толкачев, к.г.н., Н.В. Коломийцев, к.г.-м.н.,

ВНИИ гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова, Москва

Осуществлено ранжирование территории бассейна р. Клязьмы и рассмотрены результаты исследований на участке от Пироговского водохранилища до пос. Оргтруд – в пределах поселковых и городских агломераций и притоков р. Клязьмы. Приведены результаты исследований загрязненности донных отложений тяжелыми металлами и мышьяком, оцененных по загрязненности сорбирующей фракции (менее 0,020 мм). Основные загрязняющие элементы – цинк и свинец, техногенная нагрузка от которых оценивается от умеренно опасной до сильной. Несмотря на значительное количество источников загрязнения, говорить о чрезмерно опасной нагрузке на водные объекты на сегодняшний день не приходится.

Ключевые слова: река Клязьма, донные отложения, тяжелые металлы, техногенная нагрузка, игео-классы, загрязнение.

Комплексное использование водных объектов требует изучения их экологического состояния и оценки уровня техногенной нагрузки. Практически для всех техногенно развитых территорий в аквальных ландшафтах наблюдается формирование литогеохимических аномалий в донных отложениях (ДО) со следующими характеристиками: тонкодисперсный состав осадков, их повышенная пластичность, наличие частиц техногенного происхождения, маслянистость и др. Тонкие фракции ДО вследствие своих высоких сорбционных свойств накапливают широкий комплекс загрязняющих веществ (ЗВ) и потому могут служить индикатором техногенной нагрузки на водный объект. Важно отметить, что оценка техногенной нагрузки только на основе данных о составе и концентрациях ЗВ в воде не может быть корректной без специальных режимных наблюдений из-за сильных флуктуаций расходов воды, концентраций взвешенных и растворенных веществ в течение года. В данной ситуации основным источником информации о состоянии водных систем являются показатели загрязненности ДО – результаты их исследования позволяют установить наиболее неблагополучные в экологическом отношении участки и скорректировать состав и объём гидрохимического и гидробиологического и геоэкологического мониторинга.

Оценка степени загрязнения ДО тяжелыми металлами представляет собой сложную проблему. В качестве базовой методики авторами взята семизвенная система классификации ДО по «индексу геоаккумуляции» [1, 2], которая в течение 30 лет находит широкое применение при мониторинге бассейнов Рейна и Эльбы [3, 4]. «Индекс геоаккумуляции» характеризует кратность загрязнения ДО относительно природного фона во фракциях менее 0,020 мм. На основе данной методики разработана и применена методика оценки техногенной нагрузки на водные экосистемы [5-8], что позволяет оценить уровень потенциальной и реальной опасности загрязнения водоемов.

В качестве показателя техногенной нагрузки дана оценка загрязнения ДО р. Клязьмы следующими тяжелыми металлами (ТМ): Cd, Cu, Pb, Zn, Cr, Ni, Fe, Mn, а также As. Исследования проводились в 2017-2018 гг. на территории Московской и Владимирской областей – от дамбы Пироговского водохранилища до пос. Оргтруд в 10 км ниже г. Владимира. Река Клязьма протекает через восточную часть Московской области, характеризующуюся интенсивной хозяйственной деятельностью человека и, как следствие, высокой антропогенной нагрузкой. В частности, она протекает через ряд (или невдалеке от) достаточно крупных городов (Ногинск, Павловский посад, Орехово-Зуево, Покров, Владимир) с промышленными предприятиями; на её водосборной территории находится развитая сеть автотрасс, большое количество поселков и сельхозугодий. При обследованиях оценка экологического состояния проводилась без учета индивидуальной роли конкретных предприятий-загрязнителей. Створы располагались следующим образом: створ выше города, промзоны, сельскохозяйственных территорий или притока, и створ ниже предполагаемого источника загрязнения в зоне смешения сточных и поверхностных вод. Более подробно принципы выбора пунктов наблюдений рассмотрены в [9, 10]. При исследовании распределения загрязняющих веществ по поверхности и для определения уровня загрязнения в текущий момент пробы отбирали из поверхностного слоя ДО. Использовался пробоотборник грейферного типа. Взятую пробу помещали в широкогорлую пластиковую посуду, гомогенизировали и распределяли по пакетам для исследований. Главное требование – исключение их загрязнения в процессе отбора, транспортировки и хранения. Пробы хранились в холодильнике. Далее авторами выделялась «сорбирующая фракция» размером менее 0,20 мм, обладающего максимальными сорбционными свойствами [11]. Выбор данной фракции также обусловлен тем обстоятельством, что её содержание в паводковых осадках на пойме может достигать 70% и более [12]. Выделение фракции менее 0,20 мм проводили мокрым просеиванием. Фракции выпаривали и высушивали до воздушно-сухого состояния в сушильных шкафах при температуре не выше +60°С. Для корректировки результатов анализов определяли гигроскопическую влажность воздушно-сухих образцов. Определение концентраций тяжёлых металлов в пробах ДО проводили методами атомной адсорбции (Cd) и ICP – после их разложения в «царской водке».

По результатам полевых исследований получены значения концентраций микроэлементов, которые приведены в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Концентрации микроэлементов (мг/кг), Fe и Mn (%) в ДО р. Клязьмы в 2017 г.

| №№ образца | Место отбора проб | Fe | Mn | As | Cd | Pb | Zn | Cr | Cu | Ag | Hg | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т17 | р. Клязьма, ниже вдхр., Пирогово, правый берег, мост ниже дамбы | 5,2 | 0,121 | 18 | <0,4 | 47 | 378 | 142 | 81 | <3 | <5 | 31 |
| Т18 | р. Клязьма, выше моста, правый берег, вблизи Института сервиса и туризма | 6,8 | 0,418 | 23 | <0,4 | 54 | 552 | 188 | 85 | 5 | <5 | 66 |
| Т19 | р. Клязьма, Черкизово - Звягино, с пеш. моста, левый берег | 7,8 | 0,121 | 27 | <0,4 | 69 | 520 | 223 | 101 | 7 | <5 | 56 |
| Т20 | р. Клязьма, выше Пушкино, правый берег, у разрушенного моста, 100 м ниже нового моста | 4,7 4,7 | 0,057 0,056 | 16 16 | 0,49 <0,4 | 106 104 | 376 372 | 97 94 | 72 80 | <3 <3 | <5 <5 | 52 53 |
| Т21 | р. Уча, Староярославское шоссе, 43, недалеко от храма, ниже автомост, левый берег, пеш. мост | 6,5 | 0,473 | 24 | 0,87 | 65 | 513 | 92 | 112 | <3 | <5 | 54 |
| Т22 | р. Уча, выше г. Щелково, д. Набережная, левый берег, у пеш. моста, СНТ «Уча» | 9,7 | 0,5 | 40 | 1,26 | 48 | 396 | 118 | 95 | <3 | <5 | 71 |
| Т01 | р. Клязьма, г. Щелково, мост, левый берег | 5,8 5,9 | 0,087 0,092 | 35 38 | 2,73 3,22 | 112 109 | 616 600 | 332 346 | 160 159 | <3 <3 | <5 <5 | 28 51 |
| Т02 | р. Клязьма, Щелковское ш., 80 м ниже моста, левый берег, периферия пос. Анискино | 6,8 | 0,107 | 296 |  | 376 | 7483 | 1674 | 1670 | 50 | 29 | 974 |
| Т03 | р. Воря, на северо-восток от г. Щелково, р-н пос. Юность, левый берег, 40-50 м ниже моста | 11,3 | 0,226 | 33 | 0,78 | 30 | 180 | 65 | 69 | <3 | <5 | 44 |
| Т04 | р. Клязьма, пос. Свердловский, левый берег, 20-25 м ниже автомоста | 9,4 | 0,147 | 1214 |  | 632 | 2882 | 1333 | 1188 | 7 | 18 | 121 |
| Т05 | р. Клязьма, пос. Осеево, ул. Нагорная, излучина коренной реки, правый берег | 9,7 | 0,146 | 864 |  | 615 | 4882 | 1262 | 1040 | 24 | 61 | 482 |
| Т44 | р. Клязьма, пос. Осеево, ул. Текстильная, правый берег, пеш. мост | 6,8 | 0,276 | 406 | 11 | 765 | 2753 | 526 | 584 | 5 | 12 | 101 |
| Т06 | р. Клязьма, пос. Лосино-Петровский, у храма под мостом, правый берег | 7,1 | 0,173 | 106 | 11,3 | 607 | 1633 | 271 | 304 | 4 | 7 | 88 |
| Т07 | р. Клязьма, д. Бездедово, у пеш. моста, ул. Суворова, левый берег | 7,6 | 0,212 | 75 | 8,89 | 367 | 1150 | 267 | 223 | 4 | <5 | 82 |
| Т08 | р. Клязьма, д. Ельня, 20 м выше моста, левый берег | 6,6 | 0,192 | 63 | 6,98 | 535 | 1022 | 210 | 191 | 3 | <5 | 73 |
| Т09 | р. Клязьма, д. Пешково, 16А, левый берег | 10,6 10,3 | 0,139 0,137 | 98 91 |  | 246 242 | 1123 1085 | 402 379 | 283 275 | 8 6 | <5 6 | 117 124 |
| Т10 | р. Клязьма, г. Ногинск, мост, у Храма, правый берег | 6,9 | 0,182 | 68 |  | 429 | 1238 | 257 | 248 | 3 | <5 | 70 |
| Т11 | р. Клязьма, на трассе под мостом, правый берег | 13,4 | 0,308 | 94 | 4,71 | 255 | 931 | 330 | 196 | 5 | <5 | 94 |
| Т12 | р. Шерна, трасса на г. Владимир, устье, левый берег, выше моста | 16,8 | 0,355 | 52 | <0,4 | 24 | 60 | 44 | 29 | <3 | <5 | 74 |
| Т13 | р. Клязьма, сев. окраина г. Павловский Посад, у моста, 10 м выше моста трассы Кузнецы-П. Посад, правый берег | 7,5 | 0,226 | 51 | 5,2 | 208 | 841 | 292 | 180 | 3 | <5 | 74 |
| Т14 | р. Клязьма, у пеш. моста г. Павловский Посад, ул. Городковская, 73, левый берег | 14,9 | 0,241 | 128 | 4,13 | 140 | 464 | 257 | 159 | <3 | <5 | 111 |
| Т15 | р. Клязьма, ниже Орехово-Зуева, 10 м выше ж/д моста, правый берег | 12,7 | 0,297 | 105 | 3,23 | 193 | 645 | 244 | 242 | <3 | <5 | 101 |
| Т16 | р. Клязьма, д. Войнова Гора | 11,1 | 0,269 | 71 | 3,48 | 170 | 675 | 303 | 154 | <3 | <5 | 72 |

Таблица 2

Концентрации микроэлементов (мг/кг), Fe и Mn (%) в ДО р. Клязьмы в 2018 г.

| № образца | Место отбора проб | Fe | Mn | As | Cd | Pb | Zn | Cr | Cu | Ag | Hg | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т26 | р. Киржач, левый берег, г. Киржач (пос. Кр. Октябрь) | 7,7 | 0,137 | 16 | <5 | 17 | 118 | 103 | 49 | <3 | <5 | <20 |
| Т27 | р. Клязьма, левый берег выше моста 150-200 м, г. Покров | 10,5 | 0,256 | 38 | <5 | 54 | 305 | 147 | 79 | <3 | <5 | 20 |
| Т28 | р. Клязьма, левый берег, пос. Ст. Омутище, ниже по течению от ул. Совхозной | 12,4 | 0,272 | 39 | <5 | 79 | 534 | 173 | 117 | <3 | <5 | 60 |
| Т29 | р. Клязьма, правый берег, между мостами по дороге на Крутово | 10,6 | 0,629 | 67 | <5 | 62 | 339 | 130 | 80 | <3 | <5 | 50 |
| Т30 | р. Клязьма, правый берег, д. Крутово 100 м ниже водонапорной башни | 12,2 | 0,337 | 71 | <5 | 63 | 339 | 147 | 91 | <3 | <5 | 35 |
| Т31 | р. Липня, левый берег, а/дорожный мост на г. Костерово, 70 м ниже по течению | 4,4 | 0,091 | 11 | <5 | 14 | 109 | 122 | 23 | <3 | <5 | <20 |
| Т32 | р. Пекша, правый берег, 40 м выше моста на Горьковском ш. | 8,5 | 0,164 | 16 | <5 | 14 | 282 | 78 | 180 | <3 | <5 | 24 |
| Т33 | р. Клязьма, правый берег у бетонного сооружения, пос. Собинка | 11,8 | 0,456 | 61 | <5 | 42 | 252 | 107 | 82 | <3 | <5 | 34 |
| Т34 | р. Клязьма, правый берег, ниже Собинки, д. Вал | 11,5 | 0,285 | 40 | <5 | 42 | 234 | 111 | 68 | <3 | <5 | 45 |
| Т35 | р. Клязьма, правый берег, выше Владимира, пос. Коммунар | 11,1 | 0,282 | 46 | <5 | 34 | 196 | 128 | 66 | <3 | <5 | 20 |
| Т36 | р. Клязьма, правый берег, г. Владимир, а/д мост | 10,8 | 0,189 | 41 | <5 | 29 | 204 | 106 | 54 | <3 | <5 | 41 |
| Т37 | р. Нерль, правый берег, мост Горьковской трассы, 80 м ниже по течению периферия пос. Боголюбово | 9,3 | 0,392 | 33 | <5 | 9 | 66 | 69 | 33 | <3 | <5 | 34 |
| Т38 | р. Клязьма, левый берег, пос. Оргтруд, ул. Строителей, 2А | 10,6 | 0,35 | 46 | <5 | 25 | 226 | 91 | 61 | <3 | <5 | 30 |
| Т39 | р. Клязьма, левый берег, дер. Костерево, ниже впадения р. Липня | 11,7 | 0,461 | 59 | <5 | 56 | 307 | 132 | 78 | <3 | <5 | 37 |
| Т40 | р. Липня, у ж/д моста | 7,0 | 0,084 | 20 | <5 | 18 | 109 | 100 | 30 | <3 | <5 | 28 |
| Т41 | р. Колокша, левый берег под мостом Горьковского ш. | 6,5 | 0,188 | 22 | <5 | 13 | 108 | 101 | 38 | <3 | <5 | 25 |
|  | р. Пекша, окраина г. Кольчугино (ниже города), под мостом, правый берег | 4,5 | 0,069 | 13 | <5 | 61 | 1361 | 211 | 3208 | <3 | <5 | 70 |
| Т43 | р. Пекша ниже г. Кольчугино 5-10 км, правый берег 100 м ниже моста у дер. Лаврениха | 4,5 | 0,084 | 11 | <5 | 34 | 848 | 155 | 1225 | <3 | <5 | 43 |

Примечание: выделенные полужирным шрифтом значения Cd (0,78) означают, что Cd определяли атомно-абсорбционным методом; места отбора проб отмечены на рабочих картах.

В табл. 3 приведены значения загрязнения по игео-классам для каждого из элементов. Как видно из табл. 1 и 2, чувствительность используемого аналитического метода не позволяет определить содержание Ag и Hg в большинстве точек, поэтому из оценки техногенной нагрузки данные элементы исключены.

Таблица 3

Степень загрязнения ДО по игео-классам

| № | Fe | Mn | As | Cd | Pb | Zn | Cr | Cu | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | фон |
| Т18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | фон |
| Т19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | фон |
| Т20 | фон | фон | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | фон |
| Т21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | фон |
| Т22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Т01 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | фон |
| Т02 | 0 | 0 | 4 | - | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| Т03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | фон | 1 | фон |
| Т04 | 1 | 1 | 6 | - | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| Т44 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| Т05 | 1 | 1 | 6 | - | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Т06 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1-2 | 3 | 0 |
| Т07 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1-2 | 2 | 0 |
| Т08 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Т09 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Т10 | 0 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Т11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Т12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | фон | фон | 0 |
| Т13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Т14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Т15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0-1 |
| Т16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Т26 | 1 | 1 | 0 | - | фон | 0 | 0 | 0 | фон |
| Т27 | 1 | 1-2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | фон |
| Т28 | 1 | 2 | 0-1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | фон |
| Т29 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | фон |
| Т30 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | фон |
| Т31 | фон | 0 | фон | - | фон | 0 | 0 | фон | фон |
| Т32 | 1 | 1 | 0 | - | фон | 1 | фон | 2 | фон |
| Т33 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | фон |
| Т34 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0-1 | фон |
| Т35 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | фон |
| Т36 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | фон |
| Т37 | 1 | 2 | 1 | - | фон | фон | фон | фон | фон |
| Т38 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | фон |
| Т39 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | фон |
| Т40 | 0 | фон | 1 | - | фон | 0 | 0 | фон | фон |
| Т41 | 0 | 1 | 1 | - | фон | 0 | 0 | фон | фон |
| Т42 | фон | фон | 0 | - | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| Т43 | фон | фон | фон | - | 1 | 3 | 1 | 5 | фон |

На участке р. Клязьмы от дамбы Пироговского водохранилища до впадения её притока р. Учи большинство изучаемых ТМ содержатся в ДО в пределах 0-1 (от незагрязненного до умеренно загрязненного) игео-классов (далее – «классов»), Ni – в пределах фонового значения, Zn на всем протяжении и Pb в районах мостов и автодорог – 2 класс (умеренно загрязненный). В ДО р. Учи концентрации Zn и Mn соответствуют 2 игео-классу, As и Pb – 1-2. В г. Щёлково содержание Cd, Pb, Zn, Cr, Cu соответствует 2-3 классу, по оценке [9] умеренно опасной техногенной нагрузке. Однако ниже по течению, при пересечении со Щёлковским шоссе, уровни загрязнения существенно разнятся: As, Pb, Cr, Ni – 4 класс (сильно загрязненный), Cu – 5 класс (сильно загрязненный до чрезмерного), а также аномально высокое содержание Zn на уровне 6 класса – чрезмерно загрязненный. Данные показатели соответствуют сильной и чрезмерной техногенной нагрузке. Весьма высоко содержание As и Zn в районах пос. Свердловский и Осеево – 6 класс и чрезвычайно опасная нагрузка, а также Cr и Cu – 4 класс. Такие высокие показатели при отсутствии в непосредственной близости источников ЗВ могут быть объяснены тем, что в данном районе русло реки делает крутые повороты и практически вся сорбирующая фракция ДО оседает под самым берегом излучины. Pb и Ni содержатся в пределах 3 класса и серьёзной опасности для экосистемы не представляют.

Ниже по течению, в районе пос. Лосино-Петровский и д. Бездедово концентрации ряда микроэлементов снижаются – As до 4 и 2 соответственно, Zn до 4, Cr до 1-2 и Cu до 2-3. Вместе с тем содержание Cd резко увеличивается относительно верхнего течения и соответствует 5 классу, и держится практически на том же уровне до г. Ногинска. В районе самого Ногинска концентрация Pb соответствует 4-5 классу, вплоть до впадения р. Шерна. В то же время ниже Ногинска содержание Zn существенно ниже (3 класс), чем в самом городе (4 класс), что может говорить об отсутствии поступления Zn в самом городе в совокупности с существенным разбавлением.

Донные отложения притока Клязьмы р. Шерны характеризуются загрязнением на уровне 2 класса Fe, Mn и As и незначительным загрязнением остальными элементами, а также фоновыми значениями для Cr и Cu. Данные показатели могут быть объяснены составом самих ДО – высокое содержание кристаллической и аморфной форм гидроксидов Fe и Mn, активно сорбирующих микроэлементы [8].

В черте г. Павловского Посада содержание Cd на уровне 4 класса, Pb – 3, Zn снижается с 3 до 2. Вместе с тем абсолютные значения всех элементов на выходе реки из города ниже, чем на входе, где опробование проводилось в непосредственной близости от автомоста трассы Кузнецы–Павловский Посад. Таким образом, можно сделать вывод, что города Павловский Посад и Ногинск, не является значительными источниками загрязнения. На участке от г. Орехово-Зуево до д. Войнова Гора концентрации As, Cd, Pb, Zn соответствуют 3 игео-классу, Cr и Cu – 1-2. Fe, Mn и Cr не превышают 1, т.е. не представляют существенной техногенной нагрузки.

Ниже впадения р. Киржач и вплоть до д. Крутово содержание Mn, Zn и Pb соответствует 2 классу, содержание As также увеличивается до 2 класса на участке г. Покров – д. Крутово. Концентрации Cu, Cr и Fe не превышают 1 класса, что свидетельствует о слабой техногенной нагрузке на достаточно протяжённом и при этом извилистом участке Клязьмы от д. Войнова Гора до д. Крутово, за исключением подходящих вплотную автодорог. Сходная картина отмечена для протяжённого участка от пос. Собинка до пос. Оргтруд, на котором расположен г. Владимир: только содержания Mn и As соответствуют 2-му «умеренно загрязнённому» классу, остальные элементы не превышают 1 игео-класса. Отдельно следует отметить Ni, концентрации которого в большинстве районов Клязьмы от Пироговского водохранилища до пос. Оргтруд соответствуют фоновым значениям.

В опробованных притоках Клязьмы (Липня, Колокша, Нерль) содержание ТМ практически везде соответствует или незначительно превышает фоновые значения. Исключение составляет устье Нерли, где содержание Mn соответствует 2 игео-классу (умеренно опасной нагрузке). Река Пекша – на выходе из г. Кольчугино концентрации Cu и Zn соответствуют 6 и 4 классам – чрезвычайно опасной нагрузке; Pb на уровне 2 класса, в этом случае достаточно хорошо «читается» производство изделий из мельхиора, расположенное в нескольких километрах выше по течению. За последние более чем 20 лет, уровень загрязнения остаётся практически постоянным и локализуется на расстоянии первых десятков километров от источника поступления загрязнителей. Ниже по течению в 10 км содержание указанных элементов снижается до 5 и 3 класса, Pb до 1 класса. Значительно ниже, перед впадением в Клязьму, Cu и Zn снижаются до 2 и 1 класса соответственно, остальные элементы на фоновом уровне либо не превышают 1 класса. Имеющиеся данные указывают на серьёзное загрязнение Пекши со стороны г. Кольчугино с достаточно обширным ареалом рассеяния и, как причину, недостаточную или вовсе отсутствующую очистку сточных вод с производственных площадок.

Проведённые исследования свидетельствуют, что наибольшими показателями загрязнения обладают Zn и Pb на всем протяжении изученного речного участка. Это может быть следствием поступления данных элементов на всем протяжении реки с автодорог и неконтролируемых источников загрязнения [13, 14]. Отмечено высокое содержание Cd, As, Cu, Cr и Ni выше г. Ногинска, однако об их высокой техногенной нагрузке на весь изученный участок говорить не приходится. В то же время установлено, что игео-классы элементов выше, в черте и ниже крупных районных центров (гг. Щелково, Ногинск, Павловский посад, Орехово-Зуево, Покров), а также областного центра г. Владимира остаются практически без изменений. Данный факт может свидетельствовать о том, что упомянутые города не являются активными источниками загрязнения р. Клязьмы, а их сточные воды разбавляют речные, в результате чего может увеличиваться ареал рассеивания микроэлементов – в частности Zn и Pb. Оценивая общую картину загрязнения Клязьмы на протяжении от Пироговского водохранилища до пос. Оргтруд, можно сделать вывод, что, несмотря на значительное количество источников загрязнения (в том числе неконтролируемых) и локальные загрязнения, говорить о чрезмерно опасной нагрузке на сегодняшний день не приходится, за исключением отдельных локальных пунктов, где необходимо применять меры к её снижению.

Выводы

1. Установлено, что основными загрязняющими элементами являются Zn и Pb начиная от пос. Пирогово и далее на всем протяжении основного русла реки Клязьмы. Их уровень соответствует умеренно опасной техногенной нагрузке и выше, что может быть объяснено развитой инфраструктурой и большим количеством неконтролируемых источников загрязнения. Содержание Cd, As, Cu, Cr и Ni соответствует опасной техногенной нагрузке выше г. Ногинска, однако на всем остальном участке их концентрации существенно ниже и не превышает умеренно опасную нагрузку.

2. Определено, что выше и ниже гг. Ногинска, Павлова Посада, Орехово-Зуева и Владимира содержание микроэлементов в ДО р. Клязьмы практически неизменно, что в свою очередь свидетельствует об отсутствии техногенной нагрузки со стороны упомянутых городов.

3. Установлено, что приток Клязьмы р. Пекша в районе г. Кольчугино и ниже подвергается чрезмерной и сильной техногенной нагрузке по содержанию Zn и Cu, что свидетельствует о явно недостаточной или отсутствующей очистке сточных вод с промышленных площадок города, равно как и о загрязнении прилегающих почв.

4. Высокий (чрезмерный) уровень на некоторых участках, в частности, в пос. Свердловском и д. Осеево определяется гидрологией потока, морфологией русла и местными условиями осадконакопления, когда достаточно густая воднаярастительность, являющаяся замедлителем потока, определяет отложение тонкой фракции – активного сорбента ТМ.

5. Существуют «природно-морфологические» ловушки – элементы рельефа, обуславливаемые изгибами реки, содержанием и структурой водной растительности, спецификой течений и прочими характеристиками, вызванными как природными, так и техногенным факторами. Они являются наиболее энергетически выгодными участками для осадконакопления и хранения тонкой фракции иловатых отложений – активного сорбента тяжелых металлов.

Литература

- Яшин В.М., Пыленок П.И. Мониторинг загрязнения пойменных агроландшафтов в среднем течении р. Оки при паводках // Вопросы мелиорации, 2001. № 5-6. – С. 55-63.

- Коломийцев Н.В., Райнин В.Е., Ильина Т.А., Зимина-Шалдыбина Л.Б., Мюллер Г. Исследования загрязненности донных отложений как основа мониторинга состояния водотоков // Мелиорация и водное хозяйство, 2001. № 3. – С. 11-25.

- Техногенное загрязнение речных экосистем / Под ред. В.Е. Райнина, Г.Н. Виноградовой. – М.: Научный мир, 2002. – 140 с.

- Коломийцев Н.В., Корженевский Б.И., Ильина Т.А., Аверкина Т.И., Самарин Е.Н., Иванов Г.Н., Мюллер Г., Яхья А. Загрязнение водных экосистем озера Селигер тяжёлыми металлами // Мелиорация и водное хозяйство, 2004. № 5. – С. 43-46.

- Моделирование эрозионных процессов на территории малого водосборного бассейна / Под ред. А.С. Керженцева, Р. Майснера. – М.: Наука, 2006. – 223 с.

- Кочарян А.Г., Толкачев Г.Ю., Коломийцев Н.В. Содержание тяжёлых металлов в донных отложениях Верхней Волги от истока до входного створа Иваньковского водохранилища // Мелиорация и водное хозяйство, №5. 2006. – С. 25-27.

- Кочарян А.Г., Толкачёв Г.Ю., Коломийцев Н.В. Техногенная нагрузка на Верхнюю Волгу от Верхневолжских озёр до входного створа Иваньковского водохранилища и влияние городов на содержание микроэлементов в донных отложениях / Матер. Междун. научно-техн. конгресса по безопасности «Безопасность – основа устойчивого развития регионов и мегаполисов» (Москва, ноябрь 2005). – М., 2005. – С. 506-509.

- Толкачёв Г.Ю. Тяжёлые металлы в системе «вода – донные отложения». – Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publ. 2012. – 98 с.

- Die Elbe und ihre Nebenfluesse – Belastung, Trends, Bewertung, Perspektiven / Dr. A.Prange etc., 2000. – P. 18-23.

- Mueller G. Schwermetalle in den Sedimenten des Rheins - Veraenderungen seit 1971  ((  Umschau 79, 1979. H.24. – S. 778-783.

- Mueller G., Furrer R. Pollution of the River Elbe - Past, Present and Future  ((  Water Quality International, 1998. V. 1. – P. 15-18.

- Коломийцев Н.В., Корженевский Б.И., Ильина Т.А., Гетьман Е.Н. Оценка техногенной нагрузки на водные объекты по загрязненности донных отложений // Мелиорация и водное хозяйство, 2015. № 6. – С. 15-19.

- Корженевский Б.И., Толкачев Г.Ю., Ильина Т.А., Коломийцев Н.В. Основные принципы мониторинга загрязнения большой реки (на примере бассейна реки Волги) / // СтройМного, 2017. № 1(6). – С. 1/7-7/7.

- Корженевский Б.И., Коломийцев Н.В., Ильина Т.А., Гетьман Н.О. Мониторинг загрязнения автотранспортом малых рек Московской области тяжелыми металлами // Безопасность жизнедеятельности, 2018. № 4 (208). – С. 24-29.

References

- Yashin V.M. Monitoring of pollution of floodplain agricultural landscapes in the middle course of the Oka river at floods / V.M. Yashin, P.I. Pylenok // Voprosy melioratsii [Reclamation issues]. 2001. № 5–6. P. 55-63.

- Kolomiytsev N.V. Studies of the contamination of bottom sediments as a basis for monitoring the state of watercourses / N.V. Kolomiytsev, V.Ye. Raynin, T.A.Ilina, L.B. Zimina-Shaldybina, G. Mueller // Melioratsiya i vodnoe khozyaystvo [Melioration and water management]. 2001. № 3. P. 11-15.

- Technogenic pollution of river ecosystems / V.N. Novoseltsev [et al.]; ed. V.E. Rainin, G.N. Vinogradova. – Moscow: Scientific world, 2002. – 140 p.

- Kolomiytsev N.V. Pollution of the aquatic ecosystems of Lake Seliger by heavy metals / N.V. Kolomiytsev, B.I. Korzhenevskiy, T.A. Ilina, T.I. Averkina, Ye.N. Samarin, G.N. Ivanov, G. Mueller, A. Yakhya // Melioratsiya i vodnoe khozyaystvo [Melioration and water management]. 2004. № 5. P. 43-46.

- Modeling of erosion processes in the small catchment area / Ed. A. S. Kerzhentsev, R. Meisner. – Moscow: Science, 2006. – 223 p.

- Kocharyan A.G. The content of heavy metals in the sediments of the Upper Volga from the source to the inlet of the Ivankov reservoir / A.G. Kocharyan, G.Yu. Tolkachev, N.V. Kolomiytsev // Melioratsiya i vodnoe khozyaystvo [Melioration and water management]. 2006. № 5. P. 25-27.

- Kocharyan A.G., Tolkachev G.Yu., Kolomeytsev N.V. Technogenic load on the Upper Volga from the upper Volga lakes to the inlet of the Ivankov reservoir and the influence of cities on the content of trace elements in the sediments // Materials of the international scientific and technical Congress on security "Security is the basis of sustainable development of regions and megacities". Moscow, November 2005. P. 506-509.

- Tolkachev G.Yu. Heavy metals in the system "water-bottom sediments". Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2012. 98 p.

- Die Elbe und ihre Nebenfluesse – Belastung, Trends, Bewertung, Perspektiven // Dr. A.Prange etc., 2000. P. 18-23.

- Mueller G. Schwermetalle in den Sedimenten des Rheins - Veraenderungen seit 1971  ((  Umschau 79, 1979. H.24. S. 778-783.

- Mueller G., Furrer R. Pollution of the River Elbe - Past, Present and Future  ((  Water Quality International, 1998. Vol. 1. P. 15-18.

- Kolomiytsev N.V. Evaluation of the technogenic load on water bodies due to contamination of bottom sediments / N.V. Kolomiytsev, B.I. Korzhenevskiy, T.A. Ilina, Ye.N. Getman // Melioratsiya i vodnoe khozyaystvo [Melioration and water management]. 2015.  № 6. P. 15-19.

- Korzhenevskiy B.I. Main principles of pollution monitoring of the great river (on the example of the Volga river basin) / B.I. Korzhenevskiy, G.Yu.Tolkachev, T.A. Ilina, N.V. Kolomiytsev // StroyMnogo. 2017. № 1(6). P. 1/7-7/7.

- Korzhenevskiy B.I. Monitoring of pollution by transport of the small rivers in the Moscow region by heavy metals / B.I. Korzhenevsky, N.V. Kolomiytsev, T.A. Ilyina, N.O. Getman // Bezopasnost zhiznedeyanelnosti [Life Safety]. 2018. № 4 (208). P. 24-29.

Сведения об авторах:

Корженевский Борис Игоревич, к.г.-м.н., с.н.с. отдела рекультивации и охраны земель, e-mail: 542609@list.ru;

Толкачев Глеб Юрьевич, к.г.н., с.н.с. отдела рекультивации и охраны земель, e-mail: k-26@mail.ru;

Коломийцев Николай Владимирович, к.г.-м.н., ученый секретарь; e-mail:kolomiytsev@vniigim.ru.

ВНИИ гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова; 127550 Россия, Москва, ул. Большая Академическая, 44, корп. 2.